证书编号：水保监测（川）字第0041号

瓷窑铺至电子路道路建设工程

水土保持监测总结报告

建设单位：广元市城建投资集团有限公司

编制单位：四川涪圣工程设计咨询有限公司

2019年11月

瓷窑铺至电子路道路建设工程

水土保持监测总结报告

批  准：陈代容

核  定：林绵涛

审  查：张晓艳

校  核：白  平

项目负责人：向攀龙

报告编写：向攀龙      白  平

四川涪圣工程设计咨询有限公司

二Ο一九年十一月

1.1 建设项目概况	5

1.2 水土保持工作情况	8

1.3 监测工作实施情况	11

2 监测内容与方法	17

2.1扰动土地情况	17

2.2 取土、弃渣监测	17

2.3 水土保持措施	18

2.4 水土流失情况	19

3重点对象水土流失动态监测	20

3.1防治责任范围动态监测	20

3.2取土场监测结果	21

3.2弃渣场监测结果	22

3.4工程土石方量监测结果	22

3.5表土剥离监测结果	22

4水土流失防治措施监测结果	23

4.1工程措施监测结果	23

4.2植物措施监测结果	24

4.3临时措施监测结果	24

4.4水土保持措施防治效果	25

5土壤流失情况监测	27

5.1水土流失面积	27

5.2土壤侵蚀模数	28

5.3土壤流失量	30

5.4 水土流失危害	30

6水土流失防治效果监测结果	32

6.1水土流失防治目标	32

6.2扰动土地整治率	32

6.3水土流失总治理度	33

6.4拦渣率与弃渣利用情况	33

6.5土壤流失控制比	34

6.6林草植被恢复率	34

6.7林草覆盖率	34

7结论	36

7.1水土流失动态变化	36

7.2水土保持措施评价	36

7.3存在问题及建议	38

7.4综合结论	38

水土保持监测特性表

| 项目 名称 | 瓷窑铺至电子路道路建设工程 |
| --- | --- |
| 建设规模 | 本次验收范围路线长度为3.831km，整体路基宽度为23.0m | 建设单位 | 广元市城建投资集团有限公司 |
|  |  | 联系人/联系方式 | 陈攀/15983930047 |
|  |  | 建设地点 | 广元市利州区工农镇 |
|  |  | 所属流域 | 长江水系嘉陵江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 1.8亿元 |
|  |  | 实际工程总工期 | 24 个月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | 联系人及电话 | 贾芸竹/15378555311 |
| 自然地理类型 | 低山丘陵区 | 防治标准 | 一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | （1）水土流失状况 监测 | 调查监测 | （2）防治责任范围监测 | 调查监测、图纸量算 |
|  | （3）水土保持措施 情况监测 | 调查监测 | （4）防治措施效果监测 | 调查监测 |
|  | （5）水土流失危害 监测 | 调查监测 | 水土流失背景值（t/km²·a） | 1730 |
| 方案设计防治责任范围 （hm²） | 37.77 | 土壤容许流失量（t/km²·a） | 500 |
| 实际水土保持投资（万元） | 583.63 | 水土流失目标值（t/km²·a） | 500 |
| 防治措施 | 主体工程区 | 工程措施 | 排水工程7.66km*排水管1.5km*表土剥离及回铺2.11万m³* |
|  |  | 植物措施 | 绿化4.21hm²* |
|  |  | 临时措施 | 挡土袋225m³防雨布5600m²土质排水沟412.5m³沉沙凼（10口）15.0m³ |
|  | 取土场工程区 | 工程措施 | 土地整治0.46hm²复耕0.46hm² |
|  |  | 植物措施 | / |
|  |  | 临时措施 | 表土剥离1380m³土质排水沟62.5m³沉沙凼（2口）3.0m³挡土袋30m³防雨布450m² |
|  | 弃土场区 | 工程措施 | 挡渣墙762m排水沟555m土地整治5.27hm²，复耕2.29hm² |
|  |  | 植物措施 | 种草2.98hm²、灌木7450株 |
|  |  | 临时措施 | 表土剥离3.69万m³土质排水沟928m³沉沙凼（8口）12m³挡土袋390m³防雨布9600m² |
|  | 施工场地区 | 工程措施 | 土地整治0.25hm² |
|  |  | 植物措施 | 种草0.25hm²、灌木625株 |
|  |  | 临时措施 | 防雨布430m² |
|  | 施工便道区 | 植物措施 | 种草0.24hm²、灌木600株 |
|  |  | 临时措施 | 土质排水沟96m³、防雨布200m² |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值（%） | 达到值（%） | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率 | 95 | 98.5 | 防治措施面积（hm²） | 37.77 | 永久建筑物及硬化面积（hm²） | 8.81 | 扰动土地总面积（hm²） | 27.01 |
|  |  | 水土流失总治理度 | 97 | 97.8 | 防治责任范围面积（hm²） | 27.42 | 水土流失总面积（hm²） | 18.61 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 0.9 | 1 | 工程措施面积（hm²） | 10.52 | 容许土壤流失量（t/km²·a） | 500 |
|  |  | 拦渣率 | 95 | 99.8 | 植物措施面积（hm²） | 7.68 | 监测土壤流失情况（t/km²·a） | 500 |
|  |  | 林草植被恢复率 | 99 | 99.61 | 可恢复林草植被面积 | 7.68 | 林草类植被面积（hm²） | 7.65 |
|  |  | 林草覆盖率 | 27 | 27.9 | 实际拦挡表土量（万 m³） | 2.11 | 临时堆表土量（万 m³） | 2.11 |
|  |  | 水土保持治理达 标评价 | 达标 |
|  |  | 总体结论 | 工程水土保持措施总体布局合理，完成了主体工程设计和水土保持方案所要求的水土流失防治任务，水土保持设施质量总体合格，水土流失得到有效控制，项目区生态环境得到改善。 经试运行，水土保持工程措施和植物措施运行情况良好，整体上已具有较强的水土保持功能，达到了水土流失防治预期的效果。 |
| 主要建议 | （1）水土保持工程管护工作力度较薄弱，存在着一定的管理漏洞， 建议建设单位加大管护力度，确保水土保持措施效益的正常发挥。 （2）在以后项目及时自行开展或委托具有相应能力的监测单位开展 水土保持监测工作。 |

1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 建设项目概况

### 1.1.1项目基本情况

1、地理位置

道路起点位于广元市利州区工农镇的瓷窑铺北，接国道G108线公路，终点为广元市利州区国营长胜机器厂内乔家沟，对接拟建北二环（K0+890）规划路口。

2、 主要技术指标

项目名称：瓷窑铺至电子路道路建设工程；

建设单位：广元市城建投资集团有限公司；

建设性质：新建工程；

等级与规模：项目总长度为3.831km，整体路基宽度为23.0m，为公路-Ⅰ级。

所属流域：长江水系嘉陵江流域；

总投资：项目总投资18000万元，其中土建投资为17200万元。

建设工期：计划总工期为12个月，于2012年12月开工建设，2013年11月建成通车。

3、 工程进度

项目计划建设工期12个月，2012年12月-2013年11月；实际建设工期为 2013年1月开工建设，2014年12月竣工，总工期为24个月。

### 1.1.2 项目区概况

一、气象水文

（1）气象

项目区属亚热带温暖湿润季风气候区，因为北隔秦岭，东南屏华蓥山脉，源自或途经西伯利亚的冷空气难以入侵流域内，具有四川盆地底部共同的气候特征：四季分明，雨量充沛，冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾。项目区年均温16.1℃，一月均温6.9℃，七月均温26℃，极端最高气温40.3℃(1953年8月19日)、极端最低气温-3.80C (1956年1月9日)，多年平均降水量941.8mm，降水量年内季节分配不均，降水变率较大，主要集中于6月～9月，占全年降水量的70%左右，相对湿度76%左右，风向受秦岭和大巴山影响，多为北风，平均风速1.3m/s，最大达8级。除山区外，霜雪少见，无霜期长达291天。

（2）水文

南河为嘉陵江中游广元至苍溪段右岸一级支流。发源于广元市城东北麻柳乡吴二包(海拔高程1679m)李家坪，河流从南往北流经燕子、荣山、大石、东坝等乡镇，于县城南侧汇入嘉陵江。河道长75km，流域面积738km²，河口高程466 m，天然落差894m，平均比降为6.28‰。主要支沟有李家河、长滩河、平乐寺沟、沙林沟、李家坝沟、龙王沟、五四沟、泡石沟、石家沟、杨家沟、雷家沟、赵家沟、向家沟等。该区一次暴雨过程约5～7d，其中主峰2～3d，一次洪水过程约为3～7d，峰顶时间一般为0.5～2h，洪水过程线形状多为单峰。暴雨多出现在7～9月，受此影响年最大洪水发生时间以7、8、9三个月最多，6月次之，5、10月也偶有发生，但量较小。

项目区内分布的地表水体主要为水柜河，为南河支流，河谷近南北向发育。水柜河为季节性河沟。夏季汛期时水位暴涨。

二、土壤

利州区基质以石灰岩和砂岩为主，土壤类型有紫色土冲积土，山地黄壤及少量黄棕壤。低山下部及河谷浅丘平坝区分布着紫色土，冲积土，低山中上部为山地黄壤和黄棕壤。质地以中壤和砂壤为主，偶而有少量的重壤和轻壤土，土壤化学性质呈酸性或微酸性反应，PH值一般在5.0～6.0左右。土层厚度一般多在40～100厘米之间，表土层为5～30厘米左右。项目区主要为紫色土及沙壤土。

三、植被

利州区属亚热带常绿阔叶林，天然植被以南山为界，由南向北过度到常绿、落叶阔叶混交林和针叶林，北部是青冈、马尾松、华山松为代表的植被区，南部是柏木、慈竹为代表的植被区。森林植被是以人工更新的马尾松、柏木针叶林和天然更新的青冈阔叶林为主。由于环境自然多样，生物资源丰富，种类繁多，主要乔木树种有马尾松、柏木、水青冈、小叶榕、油松、青冈、华山松等，经济林产品以木耳、核桃、板栗、水果等为主。马尾松林主要分布在西部的中山区，柏木林主要分布在西北中山区和沿江的河谷低山浅丘区，木耳、核桃、板栗主要产于白朝、宝轮、三堆、金洞、大石、荣山一带的乡镇。

全区林业用地面积100995.5hm²，占全区幅员面积的68.2%，其中有林地49411hm²，占林业用地的48.9%，疏林地362.2hm²，占林业用地的0.4%，灌木林地18946.1hm²，占林业用地的18.8%，未成造林地746.3hm²，占林业用地的0.7%，无林地31528.3hm²，占林业用地的31.2%，全区活立木总蓄积量311.68hm²，森林覆盖率为59.23%。项目区无珍惜动植物，不占用基本农田，不涉及景区及自然保护区。

四、水土保持现状

1、 项目区水土流失现状

利州区幅员面积为1535.25平方公里，区境内农业发达，坡耕地多，水土流失严重。根据2011年第一次全国水利普查水蚀普查成果，利州区水土流失面积达584.71km²，占幅员面积的38.08%。年土壤侵蚀量达223.55万t。

表1-1  水土流失现状表

| 编号 | 侵蚀强度 | 利州区 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积（km²） | 占幅员面积的% |
| 1 | 微度侵蚀 | 950.54 | 61.91 |
| 2 | 轻度水力侵蚀 | 347.97 | 22.67 |
| 3 | 中度水力侵蚀 | 159.66 | 10.40 |
| 4 | 强烈水力侵蚀 | 36.53 | 2.38 |
| 5 | 极强烈水力侵蚀 | 21.44 | 1.40 |
| 6 | 剧烈水力侵蚀 | 19.11 | 1.24 |
|  | 合 计 | 1535.25 | 100.00 |

2、工程水土流失特点

根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保[2013]188号）。项目区属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）项目区属于西南土石山区，容许土壤流失量为500t/ km².a。项目区为水力侵蚀，侵蚀强度以轻度侵蚀为主。表现形式主要为面蚀和沟蚀。

工程水土流失主要集中在工程施工期，在工程建设过程中土石方开挖、回填，破坏地表植被，增大地表裸露面积，水土流失特点如下：

（1）路堑边坡开挖与路基填筑扰动地表，降低土壤抗蚀性，破坏地表植被，土壤丧失保护，增大水土流失几率，造成工程水土流失增强。

（2）桥梁在施工过程中直接影响河道局部水域水质和环境质量。

## 1.2 水土保持工作情况

工程于 2013年1月开工，建设单位广元市城建投资集团有限公司作为本工程的水土流失防治责任主体，在工程建设过程中，高度重视工程的水土流失防治工作，在水土保持方案编制、水土保持管理、主体工程设计及建设过程中变更备案等方面遵循《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规要求，切实治理工程建设过程中可能造成的水土流失。但是水土保持“三同时”制度落实、水土保持监测成果报送未按相关法律法规要求进行实施。

### 1.2.1 水土保持方案编制

根据相关法律法规的规定，“凡是从事有可能造成水土流失的开发建设单位和个人，均需要编报水土保持方案。”为此，受建设单位广元市城建投资集团有限公司委托，四川涪圣工程设计咨询有限公司承担了《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书》的编制工作。2012年11月27日广元市水务局主持召开了《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书<送审稿>》的技术审查会。根据技术评审意见，项目组对“报告书”作了认真的修改和完善，于2012年12月完成《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书<报批稿>》。2013年1月，获得了广元市水务局关于《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案》的批复，广水函【2013】2号。

### 1.2.2 水土保持管理

一、组织领导

作为本工程的建设单位和水土流失防治责任主体，广元市城建投资集团有限公司全面负责工程的水土保持组织和管理工作。把水土保持工作纳入主体工程的建设和管理体系中，在项目法人责任制、招投标制和工程监理制中明确水土保持相关要求，并负责水土保持工作的制度建设、水土保持工程的组织实施、水保资金的支付工作。

广元市城建投资集团有限公司指派专人负责工程建设的水土保持工作，具体负责工程建设期间水土保持措施的监督落实、水土保持工程的建设管理，使工程建设的各个阶段满足水土保持和环境保护的规范要求。

二、规章制度

在工程实施过程中，各参见单位认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一。

为确保水土保持工作落到实处，建立了施工组织制度、质量控制制度、安全生产制度和水土保持资源保护和生态环境保护制度，把水土保持资源保护和生态环境保护工作纳入工作计划，并采取有效的措施防止施工过程中产生的废水、粉尘和弃渣等污染危害周边的生态环境。

在施工现场设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，及时实施防护工程和裸露地表的植被恢复，防止水土流失。

工程完工后，及时彻底清理施工现场，并实施施工迹地恢复。达到批复方案要求。在运输易飞扬物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不超限运输。同时配备专业洒水车，天气干燥时对施工现场和运输道路进行洒水，保持湿润以减少扬尘。

三、监督管理

作为工程的建设单位，广元市城建投资集团有限公司自觉接受当地水行政主管部门的监督和检查，水土保持方案实施过程中，积极与水行政主管部门进行沟通、协调，确保各项水土保持措施的顺利实施。

四、建设过程

（1）工程施工阶段的水土保持管理

工程水土保持部分的施工合同，与主体工程一起签订。在主体工程实施过程中，施工单位按照各技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同，在防治工程水土流失方面做了大量的工作。在工程建设过程中，施工单位按照批复水土保持方案设计要求，及时布设水土保持临时防治措施，施工场地布设临时截、排水沟，土方中转车辆苫布临时覆盖防止渣土掉落，临时堆土及时实施临时拦挡及排水，边坡防护工程按照施工时序及时实施，减少裸露边坡暴露时间。在建设单位的管理下，履行招标合同中规定的水土流失防治责任，减少因工程建设可能造成的水土流失。

（2）监理单位的水土保持管理

本工程水土保持措施监理单位由主体工程监理单位四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司同时承担，根据主体工程质量评定结果和施工监理月报、监理工作总结报告，对照已完成签认的工程量清单和质量监督报告等，同时结合现场调查和查阅施工记录、监理记录及有关质量评定技术文件，水土保持设施现场抽查结果，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，参考主体工程质量评定有关规定和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），对已实施的水土保持工程进行了质量等级评定，工程质量等级均为合格，水土保持工程质量总体合格。

五、水土保持投资控制

监理单位在投资控制上依据招标文件、施工合同、工程清单、施工图纸和工程计算办法，严格把关，避免了出现多计和错计现象。监理单位建立的计量台帐和计量图表， 随时反映水土保持工程计量进度和计量情况。对有量无价和新增的水土保持工程项目，由施工单位提出申请，监理单位参照相邻标段的单价及当地建设工程市场信息价，结合投标价经审核后上报总监办审批。

水土保持工程变更审核方面，监理单位从现场监理员到驻地监理工程师，层层把关，每份变更都要求有监理单位的审核意见传递单，对变更内容、原因和单价套用、变更依据、工程量计算、计算公式和附件一一审核，严格按照监理规程办理，不允许有越级上报现象。

### 1.2.3 水土保持“三同时”制度落实

水土保持“三同时”制度要求水土保持与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程实施过程中，主体工程建设与水土保持工程建设未按照水土保持“三同时”制度要求实施。

### 1.2.4 水土保持监测成果报送

本项目监测进场时，项目已经完工，无施工期水土保持监测成果。

### 1.2.5 水土保持变更及备案

本项目无水土保持变更。

## 1.3 监测工作实施情况

### 1.3.1 监测实施方案执行情况

本项目施工期未进行水土保持监测，本项目水土保持监测情况主要依托主体工程监理单位中国华西工程设计建设有限公司监理资料对水土保持监测资料进行补充完善。

我公司入场开展监测工作时主体工程已完成建设，主体工程设计中具有水土保持功能的工程如道路两侧排水沟、绿化和新增水土保持防治措施如临时排水沟、沉沙池等措施均随着施工进行布设，在监测过程中未发现明显不利于水土保持的因素。

### 1.3.2 水土保持项目部设置

2019 年10月，受瓷窑铺至电子路道路建设工程建设单位广元市城建投资集团有限公司委托，四川涪圣工程设计咨询有限公司（以下简称“我公司”）承担瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持监测工作。

接受委托后，我公司迅速成立了“瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持监测项目组”，选派有丰富水土保持监测工作经验人员担任项目组成员，包括现场监测、内业数据分析、设计及校审、审查、核定人员等共 5 人。项目组负责人由向攀龙担任。本工程水土保持监测项目组成员详细情况见表 1-2。

| 名称 | 姓名 | 承担的工作 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 向攀龙 | 项目负责人 |
| 主要参加人员 | 陈代容 | 批准 |
|  | 林绵涛 | 核定 |
|  | 张晓燕 | 审查 |
|  | 白平 | 校核 |
|  | 向攀龙 | 现场监测报告编写 |

项目组成立后，立即与建设单位沟通，收集、整理工程前期资料，包括批复的水土保持方案、工程可研报告、初步设计资料和施工图设计，在对前期资料分析后，项目组于 2019 年 10 月对现场进行了首次调查监测。

| 护坡工程 | 排水沟 |
| --- | --- |
| 路侧绿化 | 中央绿化 |

### 1.3.3 监测点布设

一、监测重点

瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持重点监测点位为水土流失预测量较大的主体工程区、取土场工程区、施工便道。

二、监测点布设原则

（1）应充分反映项目区水土流失特征。

（2）反映工程施工和项目构成特性。

（3）监测点相对稳定，满足持续观测要求。

（4）监测点数量满足水土流失及其防治成效评价的可信度要求。

（5）重点监测水土保持措施实施进度、水土流失动态变化和措施防治效果。

（6）以水土保持监测分区为基本单位，在各基本单位内，根据不同扰动类型形成的开挖面、填筑面和施工平台等典型水土流失单元布设各类监测点及监测设施。

三、监测点位布设

根据批复水土保持方案设计的水土保持措施及其布局情况、水土流失预测结果，结合工程实际水土流失特点，在监测分区的基础上，按照开挖面、填筑面等不同侵蚀单元选择性地布设监测点位。

道路工程防治区主要采用调查监测法，对主体工程区、取土场工程区、施工便道进行调查监测。

工程布设 3个地面监测点位，

（1）1#监测点：主体工程区（桩号K4+000挖方路基段）；

（2）2#监测点：取土场；

（3）3#监测点：选择弃土量较大的2#弃土场。

水土保持监测点位具体布设情况见表 1-3。

| 监测分区 | 监测对象 | 监测内容 | 监测点位 | 监测方法 | 监测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 骨架护坡的稳 定性、排水系统 | 边坡工程稳定性、完好程度和 运行情况、水土流失程度变化情况 | 人字形骨架护坡 | 实地调查法 | 1 |
| 取土场区 | 取土场区域 | 扰动地表面积 | 边坡 | 实地调查法 | 1 |
| 2#弃土场 | 弃渣场区域 | 扰动地表面积 | 2#弃土场 | 实地调查法 | 1 |

### 1.3.4 监测设施设备

在瓷窑铺至电子路道路建设工程监测时段内，我公司累计投入的监测设施设备详见表 1-3 和图 1-1。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测人员 |  |  |  |
| 1 | 人员 | 个 | 4 | 现场监测 3 人 |
| 二 | 消耗性材料 |  |  |  |
| 1 | 皮尺 | 卷 | 4 |  |
| 2 | 钢卷尺 | 卷 | 5 |  |
| 三 | 监测折旧性设备 |  |  |  |
| 1 | 手持 GPS | 部 | 2 | 折旧率 24% |
| 2 | 摄像机 | 台 | 2 | 折旧率 24% |
| 3 | 便携式计算器 | 台 | 2 | 折旧率 24% |

表 1-3	本工程累计投入的监测人员、设备一览表

|  | 50M 皮尺 |  | 3M 卷尺 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 手持 GPS |  | 数码摄像机 |
| 测绳 |  | 笔记本电脑 |  |

图 1-1 本工程累计投入的监测设备

除水土保持监测专业仪器、设备外，本工程项目组另配备车辆 1 台、计算机 5 台、笔记本电脑 1 台、打印机 1 台及单位内部可使用的其它公共设备等。

### 1.3.5 监测技术方法

瓷窑铺至电子路道路建设工程开工时间为 2013年1月开工，于2014年12月完工。我公司接受水土保持监测委托时间为 2019年10月。

我公司入场监测时，本工程已经完工。针对工程建设情况，我公司采取的水土保持监测方法主要为调查监测法。

一、调查监测法

本工程已完成的水土保持措施数量、水土保持措施保存情况、水土保持措施效果、工程实际扰动土地面积、实际水土流失防治责任范围、施工临时设施迹地恢复情况等采取调查监测法。通过现场调查、对照批复水土保持方案、与建设单位和监理单位座谈沟通、查阅施工期间监理资料，收集工程建设期的影像资料和完成的水土保持措施工程量，

评估工程建设期的水土流失程度和水土保持效果。现场调查监测情况详见下图。

| 护坡工程 | 排水沟 |
| --- | --- |
| 路侧绿化 | 中央绿化 |

### 1.3.6 监测阶段成果

一、建设期

瓷窑铺至电子路道路建设工程于 2013年1月开工，于 2014年12月完工，瓷窑铺至电子路道路建设工程建设单位于 2019年10月委托我公司开展水土保持监测工作，监测进场时，项目已经完工，无建设期水土保持监测成果。本项目监测过程中，监测频率为每月一次，监测方法为调查监测法，通过调查监测未发现明显不利于水土保持的因素存在，工程未发生可能造成重大水土流失危害的灾害性事件。

### 1.3.7 水土保持监测意见及落实情况

我公司入场开展监测工作时主体工程已完成建设，主体工程设计中具有水土保持功能的工程如道路两侧排水沟、园林绿化和新增水土保持防治措施如临时排水沟、沉沙池等措施均随着施工进行布设，在监测过程中未发现明显不利于水土保持的因素。

### 1.3.8 重大水土流失危害事件处理

通过现场调查监测，与建设单位、监理单位和水行政主管部门沟通，本工程建设过程中无重大水土流失危害事件。

# 2 监测内容与方法

水利部《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187 号）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139 号）和批复的水土保持方案为依据，确定水土保持监测内容和方法。

## 2.1扰动土地情况

本工程扰动土地面积27.42hm²，其中：主体工程区占地21.20hm²，取土场区占地0.46hm²，弃土场区占地5.27hm²，施工场地占地0.25hm²，施工便道区0.24hm²。

表2-1   扰动土地情况监测       单位：hm²

| 序号 | 项目名称 | 扰动土地面积(hm²) | 变化情况（“+”为增加；“-”为减少） | 监测方法 | 监测频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 21.2 | 0 | 巡查法 | 雨季前、后各监测1次，雨季每1个月1次，在雨季雨量P24≥50mm雨后加测1次 |
| 2 | 取土场 | 0.46 | 0 |  |  |
| 3 | 弃土场 | 5.27 | 0 |  |  |
| 4 | 施工场地 | 0.25 | 0 |  |  |
| 5 | 施工便道 | 0.24 | 0 |  |  |
| 合计 |  | 27.42 | 0 |  |  |

## 2.2 取土、弃渣监测

本工程土石方主要来源于道路路基、边坡开挖，因此开挖量较大。开挖土石方基本用于填方区域。由于项目已经完工，经调查工程场地内后期绿化所需的表土来源为施工期间的表土剥离。

查阅工程施工报告、监理报告，工程建设过程中总挖方量（含表土）43.45万 m³， 总填方量（含表土）21.54 万 m³，借方1.01万 m³（取土场），弃方22.92万m³。

根据批复的《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书(报批稿)》，项目在K3+001.49-K3+800标段进行路基换填，需要外借土石方共计1.01万m³，根据主体设计资料知，考虑运距及取土量少，项目在K3+250旁边拟建一取土场，以满足项目所需要的土石方。取土场占地面积为0.46hm²。

根据批复的《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书(报批稿)》，工程设置2处弃渣场（k2+100，K3+600）。

## 2.3 水土保持措施

根据现场调查：本工程全部竣工，工程施工期间采取的水土保持措施和《瓷窑铺至电子路道路建设工程》的水土保持措施以及主体工程设计的具有水土保持功能的措施基本一致。具体见下表：

表2-2   方案批复的和实际完成的水土保持工程量对比表

| 工程项目 | 防治措施 | 规模 | 方案批复数量 | 实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 主体工程区 | 工程措施 | 排水沟 | km | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
|  |  | 排水管 | km | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 植物㞞 | 表土剥离 | 万m³ | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|  |  | 表土回铺 | 万m³ | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|  |  | 边坡绿化 | hm² | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
|  | 临时措施 | 土袋挡墙 | m³ | 225 | 225 | 225 |
|  |  | 防雨布 | m² | 5600 | 5600 | 5600 |
|  |  | 土质排水沟 | m³ | 412.5 | 412.5 | 412.5 |
|  |  | 沉沙凼 | m³ | 15 | 15 | 15 |
| 取土场区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|  |  | 复耕 | hm² | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|  | 临时措施 | 表土剥离 | m³ | 1380 | 1380 | 1380 |
|  |  | 土质排水沟 | m³ | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
|  |  | 沉沙凼 | m³ | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 土袋挡墙 | m³ | 30 | 30 | 30 |
|  |  | 防雨布 | m² | 450 | 450 | 450 |
| 弃土场区 | 工程措施 | 挡渣墙 | m/m³ | 762/1623 | 762/1623 | 762/1623 |
|  |  | 排水沟 | m/m³ | 555/583 | 555/583 | 555/583 |
|  |  | 土地整治 | hm² | 5.27 | 5.27 | 5.27 |
|  |  | 复耕 | hm² | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
|  | 临时措施 | 表土剥离 | 万m³ | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
|  |  | 土质排水沟 | m³ | 928 | 928 | 928 |
|  |  | 沉沙凼 | m³ | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 土袋挡墙 | m³ | 390 | 390 | 390 |
|  |  | 防雨布 | m² | 9600 | 9600 | 9600 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | hm² | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 7450 | 7450 | 7450 |
| 施工场地区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | hm² | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | 灌木 | 株 | 625 | 625 | 625 |
|  | 临时措施 | 防雨布 | m² | 430 | 430 | 430 |
| 施工便道区 | 植物措施 | 植草 | hm² | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
|  |  | 灌木 | 株 | 600 | 600 | 600 |
|  | 临时措施 | 土质排水沟 | m³ | 96 | 96 | 96 |
|  |  | 防雨布 | m² | 200 | 200 | 200 |

## 2.4 水土流失情况

本项目监测进场时项目已经完工，通过收集建设单位提供资料，并结合监测区域的水土流失主导因子和水土流失面积，推算获得工程土壤流失量。因本项目水保措施及时到位，共计减少水土流失量1193.24t。

2-3水土流失情况

| 序号 | 项目名称 | 扰动土地面积(hm²) | 水保方案预测水土流失量（t） | 调查水土流失量（t） | 变化情况（+为增加-为减少） | 监测方法 | 监测频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 21.2 | 2428.74 | 1235.5 | -1193.24 | 调查法 | 雨季前、后各监测1次，雨季每1个月1次，在雨季雨量P24≥50mm雨后加测1次 |
| 2 | 取土场 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 3 | 弃土场 | 5.27 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工场地 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工便道 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 27.42 |  |  |  |  |  |

# 3重点对象水土流失动态监测

## 3.1防治责任范围动态监测

### 3.1.1水土保持防治责任范围

一、水土保持方案确定的防治责任范围

根据批复的《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书》， 瓷窑铺至电子路道路建设工程水土流失防治责任范围面积 37.77hm²，包括项目建设区面积 27.42hm²，直接影响面积 10.35hm²。

瓷窑铺至电子路道路建设工程水土流失防治责任范围见表 3-1。

表 3-1 	瓷窑铺至电子路道路建设工程水土流失防治责任范围

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| 1 | 主体工程区 | 21.2 | 6.36 | 27.56 |
| 2 | 取土场 | 0.46 | 0.1 | 0.56 |
| 3 | 弃土场 | 5.27 | 1.1 | 6.37 |
| 4 | 施工场地 | 0.25 | 0.07 | 0.32 |
| 5 | 施工便道 | 0.24 | 0.04 | 0.28 |
| 6 | 居民安置区 |  | 2.68 | 2.68 |
| 合计 |  | 27.42 | 10.35 | 37.77 |

二、施工期防治责任范围监测结果

在现场调查和查阅档案、影像资料的基础上，向建设单位和施工单位咨询了解施工期工程施工情况和按批复方案实施各项水土保持措施情况，在地形图和卫星图上勾绘确定防治责任范围。

工程防治责任范围面积27.42hm²，其中主体工程区21.2hm²，取土场工程区0.46hm²，弃土场工程区5.27hm²，施工场地0.25hm²，施工便道0.24hm²。较批复的防治责任范围基本减少10.35hm²，减少范围为直接影响区范围。

防治责任范围监测结果见表 3-2。

表 3-2         防治责任范围监测结果一览表         单位：hm²

| 序号 | 分区 | 防治责任范围（含直接影响区面积10.35hm²） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 项目建设区 | 项目建设区 | 项目建设区 |
| 1 | 主体工程区 | 27.56 | 21.2 | -6.36 |
| 2 | 取土场 | 0.56 | 0.46 | -0.1 |
| 3 | 弃土场 | 6.37 | 5.27 | -1.1 |
| 4 | 施工场地 | 0.32 | 0.25 | -0.07 |
| 5 | 施工便道 | 0.28 | 0.24 | -0.04 |
| 6 | 居民安置区 | 2.68 |  | -2.68 |
| 合计 | 37.77 | 27.42 | -10.35 |

### 3.1.2建设期扰动土地面积

一、施工期

（1）主体工程区

根据现场调查监测、图纸量算、分析施工期施工监理报告，主体工程区占地面积21.20m²， 为永久占地。

（2）取土场工程区

取土场工程区占地面积0.46hm²，为临时占地。

（3）施工场地

施工场地占地面积为 0.25hm²，为临时占地。

（4）施工便道

施工便道占地面积为 0.24hm²，为临时占地。

（5）取土场

弃土场占地面积为5.27hm²，为临时占地。

综上，施工期因工程建设扰动土地面积约 27.42hm²。施工期工程扰动土地面积见表3-3。

表 3-3	施工期工程扰动土地面积表

| 序号 | 项目名称 | 扰动土地面积(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 21.2 |
| 2 | 取土场 | 0.46 |
| 3 | 弃土场 | 5.27 |
| 4 | 施工场地 | 0.25 |
| 5 | 施工便道 | 0.24 |
| 合计 |  | 27.42 |

二、自然恢复期

自然恢复期施工内容主要为植物措施抚育管理，工程措施管理养护。本工程自然恢复期无新增扰动地表面积。

## 3.2取土场监测结果

根据批复的《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书(报批稿)》，项目在K3+001.49-K3+800标段进行路基换填，需要外借土石方共计1.01万m³，根据主体设计资料知，考虑运距及取土量少，项目在K3+250旁边拟建一取土场，以满足项目所需要的土石方。取土场占地面积为0.46hm²。

通过查阅工程施工报告、监理报告和现场调查监测，工程建设过程中设置有一处取土场，由于本项目已完成根据现场调查取土场已完成迹地恢复，目前各项植物措施、工程措施运行良好，有效改善了原地貌水土流失。

## 3.2弃渣场监测结果

根据批复的《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书(报批稿)》，工程设置2处弃渣场（k2+100，K3+600）。

通过查阅工程施工报告、监理报告和现场调查监测，工程建设过程中由于本项目已完成根据现场调查弃土场已完成迹地恢复，目前各项植物措施、工程措施运行良好，有效改善了原地貌水土流失。

## 3.4工程土石方量监测结果

查阅工程施工报告、监理报告，工程建设过程中总挖方量（含表土）43.45万 m³， 总填方量（含表土）21.54 万 m³，借方1.01万 m³（取土场），弃方22.92万m³。

## 3.5表土剥离监测结果

查阅工程施工报告、监测报告，本工程表土剥离主要来源于主体工程区，工程表土剥离2.11万 m³。施工完成后，临时堆放的表土用于绿化覆土。

# 4水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

### 4.1.1监测方法

瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持监测工作开展时，工程已经完工，水土保持工程措施的类型、数量、质量主要通过以下方法完成：

（1）查阅工程施工报告、监理报告、施工期影像资料；

（2）查阅工程交工验收报告；

（3）查阅工程监理质量评价表；

（4）现场调查、测量。

### 4.1.2实施情况

工程各防治分区水土保持工程措施工程量情况见表 4-1。

表 4-1          水土保持工程措施情况表

| 序号 | 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 工程量 |
| 1 | 主体工程区 | 排水沟 | km | 7.66 | 7.66 |
| 2 |  | 排水管 | km | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 取土场区 | 土地整治 | hm² | 0.46 | 0.46 |
| 4 |  | 复耕 | hm² | 0.46 | 0.46 |
| 5 | 弃土场区 | 挡渣墙 | m/m³ | 762/1623 | 762/1623 |
| 6 |  | 排水沟 | m/m³ | 555/583 | 555/583 |
| 7 |  | 土地整治 | Hm² | 5.27 | 5.27 |
| 8 |  | 复耕 | Hm² | 2.29 | 2.29 |
| 9 | 施工场地区 | 土地整治 | Hm² | 0.25 | 0.25 |
| 水土保持工程措施照片 | 截水沟 | 排水沟 |

## 4.2植物措施监测结果

工程各防治分区水土保持植物措施工程量情况见表 4-2。

表 4-2	水土保持植物措施情况表

| 序号 | 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 方案设计 工程量 | 实际完成 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 表土剥离 | 万m³ | 2.11 | 2.11 |
| 2 |  | 表土回铺 | 万m³ | 2.11 | 2.11 |
| 3 |  | 边坡绿化 | hm² | 4.21 | 4.21 |
| 4 | 弃土场区 | 撒播草籽 | Hm² | 2.98 | 2.98 |
| 5 |  | 栽植灌木 | 株 | 7450 | 7450 |
| 6 | 施工场地区 | 撒播草籽 | Hm² | 0.25 | 0.25 |
| 7 |  | 灌木 | 株 | 625 | 625 |
| 8 | 施工便道区 | 植草 | Hm² | 0.24 | 0.24 |
| 9 |  | 灌木 | 株 | 600 | 600 |
| 水土保持植物措施照片 | 绿化措施 | 绿化措施 |

## 4.3临时措施监测结果

工程各防治分区水土保持临时防治措施工程量情况见表 4-3。

表 4-3	水土保持临时防治措施情况表

| 序号 | 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 方案设计 工程量 | 实际完成 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 土袋挡墙 | m³ | 225 |  |
| 2 |  | 防雨布 | m² | 5600 |  |
| 3 |  | 土质排水沟 | m³ | 412.5 |  |
| 4 |  | 沉沙凼 | m³ | 15 |  |
| 5 | 取土场区 | 表土剥离 | m³ | 1380 |  |
| 6 |  | 土质排水沟 | m³ | 62.5 |  |
| 7 |  | 沉沙凼 | m³ | 3 |  |
| 8 |  | 土袋挡墙 | m³ | 30 |  |
| 9 |  | 防雨布 | m² | 450 |  |
| 10 | 弃土场区 | 表土剥离 | 万m³ | 3.69 |  |
| 11 |  | 土质排水沟 | m³ | 928 |  |
| 12 |  | 沉沙凼 | m³ | 12 |  |
| 13 |  | 土袋挡墙 | m³ | 390 |  |
| 14 |  | 防雨布 | m² | 9600 |  |
| 15 | 施工场地 | 防雨布 | m² | 430 |  |
| 16 | 施工便道区 | 土质排水沟 | m³ | 96 |  |
| 17 |  | 防雨布 | m² | 200 |  |

## 4.4水土保持措施防治效果

### 4.4.1主体工程区水土保持措施防治效果

主体工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，挖方区域及时进行防护工程施工，防止开挖区域径流冲刷造成水土流失；排水设施在主体工程区施

工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流；工程完工后，绿化单位入场进行植物措施施工，避免地表裸露产生的水土流失。

以上措施基本按照批复的水土保持措施设计施工，工程质量评定合格，水土流失防治效果较好。

### 4.4.2取土场工程区水土保持措施防治效果

取土场工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在取土场工程区施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流。

以上措施基本按照批复的水土保持措施设计施工，工程质量评定合格，防治水流冲刷、减少水土流失效果较好。

### 4.4.3弃土场工程区水土保持措施防治效果

弃土场工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在弃土场工程区施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流。

以上措施基本按照批复的水土保持措施设计施工，工程质量评定合格，防治水流冲刷、减少水土流失效果较好。

### 4.4.4施工场地工程区水土保持措施防治效果

施工场地工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在施工场地工程区施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流。

以上措施基本按照批复的水土保持措施设计施工，工程质量评定合格，防治水流冲刷、减少水土流失效果较好。

### 4.4.5施工便道区水土保持措施防治效果

施工便道区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在施工便道施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流；工程完工后，绿化单位入场进行植物措施施工，避免地表裸露产生的水土流失。

以上措施基本按照批复的水土保持措施设计施工，工程质量评定合格，防治水流冲刷、减少水土流失效果较好。

# 5土壤流失情况监测

## 5.1水土流失面积

瓷窑铺至电子路道路建设工程建设过程中，受施工时段和背景值如降水、地形地貌影响，在工程不同时段水土流失面积也在动态变化中。

### 5.1.1建设期水土流失面积动态监测结果

查阅工程施工报告、监理报告、施工图设计，量测不同施工时段施工扰动地表卫星照片。

工程施工期水土流失面积 27.42hm²，主体工程区21.2hm²，取土场工程区0.46hm²，弃土场工程区5.27hm²，施工场地0.25hm²，施工便道0.24hm²。

自然恢复期工程水土流失面积 7.68hm²，其中主体工程区水土流失面积 4.21hm²，弃土场区水土流失面积2.98hm²，施工场地区水土流失面积0.25hm²，施工场地区水土流失面积0.24hm²。

### 5.1.2自然因子对水土流失面积影响的动态监测

一、林草植被

工程施工期，原地貌林草植被损坏，地表抗侵蚀能力降低，水土流失面积增加。随着工程的进行，水土保持方案设计的植物措施开始实施，林草植被面积逐渐恢复，林草郁闭度、盖度、林草覆盖率逐渐增加，地表抗侵蚀能力逐步恢复到原地貌状态，水土流失面积减少。

二、地形地貌

工程建设过程中，施工时水土流失面积基本不发生变化。

工程完工后，项目区地形地貌可能发生变化，水土流失面积较原地貌条件下可能有所增减。

三、降水

工程建设过程中，地表径流冲刷工程建设区，水流挟带土体外流造成水土流失。批复的水土保持方案设计的水土保持措施体系发挥效益后，工程扰动区域形成完整的排水系统，地表径流和坡面径流排导顺畅，水土流失面积不再扩大。

四、土壤类型

项目区主要为紫色土及沙壤土。紫色土属于较为肥沃的农业土壤，但由于微团聚体发育较差，遇水易于散碎，抗蚀能力较弱，因此紫色土地区也是水土流失比较严重的地区之一。

在工程实施过程中，随着地表逐步被硬化道路路面、林草植被覆盖，土壤结构逐步趋向稳定，抗侵蚀能力提高，水土流失面积减少。

## 5.2土壤侵蚀模数

工程建设不同时段，受降水、原地貌地形变化、下垫面林草覆盖度、坡度等自然因子的变化以及施工扰动强度、水土保持措施实施等的影响，工程不同时段土壤侵蚀模数也不相同。

### 5.2.1原地貌侵蚀模数

通过对项目区地形地貌、植被覆盖度、坡度、降水等自然因子的调查分析及查阅项目水土保持方案报批稿，工程沿线原地貌侵蚀模数见表 5-1。

表 5-1   工程原地貌土壤侵蚀模数表

| 分区 | 土地 类型 | 面积 （hm²） | 坡度 （°） | 林 草 覆盖度（%） | 侵蚀 强度 | 平均侵蚀模数 （t/km²·a） | 平均水土流失量 （t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 耕地 | 6.96 | 8～15 |  | 轻度 | 1800 | 125.23 |
|  | 林地 | 10.01 | 8～15 | 45~60 | 轻度 | 1650 | 165.17 |
|  | 园地 | 1.55 | 5~8 |  | 轻度 | 2100 | 32.55 |
|  | 住宅用地 | 2.68 | 5～8 |  | 轻度 | 1900 | 50.93 |
|  | 小计 | 21.20 |  |  |  | 1764 | 373.88 |
| 取土场 | 耕地 | 0.46 | 8～15 |  | 轻度 | 1800 | 8.28 |
|  | 小计 | 0.46 |  |  |  | 1800 | 8.28 |
| 弃土场 | 耕地 | 2.29 | 8～15 |  | 轻度 | 1800 | 41.22 |
|  | 草地 | 2.98 |  |  | 轻度 | 1500 | 44.7 |
|  | 小计 | 5.27 |  |  |  | 1630 | 85.92 |
| 施工场地 | 草地 | 0.25 | 8～15 |  | 轻度 | 1500 | 3.75 |
|  | 小计 | 0.25 |  |  |  | 1500 | 3.75 |
| 施工便道 | 草地 | 0.24 | 8～15 |  | 轻度 | 1500 | 3.6 |
|  | 小计 | 0.24 |  |  |  | 1500 | 3.6 |
| 合计 | 27.42 |  |  | 轻度 | 1734 | 475.43 |

项目区属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，容许土壤流失量为500t/ km².a；由表 5-1 可知，工程原地貌平均土壤侵蚀模数为1730t/km²·a，属轻度侵蚀区。

### 5.2.2施工期土壤侵蚀模数

生产建设项目施工期，因施工活动扰动地表，可能造成植被破坏、改变原地貌类型， 破坏原地貌状态下的生态平衡，造成土体抗侵蚀能力降低引起水土流失；在工程土石方挖填过程中可能存在土体外流造成水土流失。上述施工行为可能造成施工期工程沿线土壤侵蚀模数增大。

因监测进场时，工程施工期已经结束。施工期土壤侵蚀模数的确定根据工程施工报告、监理报告、施工期间影像资料得出。

根据工程不同时段工程扰动地表情况和水土保持措施实施情况，施工期工程土壤侵蚀模数见表 5-2。

表 5-2  施工期土壤侵蚀模数表

| 序号 | 位置 | 施工期平均土壤侵蚀模数（t/km²·a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013年 | 2014年 | 平均值 |
| 1 | 主体工程区 | 8240 | 7840 | 8040 |
| 2 | 取土场区 | 8240 | 7840 | 8040 |
| 3 | 弃土场区 | 8240 | 7840 | 8040 |
| 4 | 施工场地区 | 7160 | 6760 | 6960 |
| 5 | 施工便道区 | 5840 | 5440 | 5640 |

由表 5-2 知，工程在施工期随着主体工程的推进、水土保持措施的逐步完善，土壤侵蚀模数在逐步降低，水土流失逐步得到治理。施工期主体工程区平均土壤侵蚀模数为8040t/km²·a，取土场工程区平均土壤侵蚀模数为8040t/km²·a，弃土场工程区平均土壤侵蚀模数为8040t/km²·a，施工场地工程区平均土壤侵蚀模数为6960t/km²·a，施工便道工程区平均土壤侵蚀模数为6960t/km²·a。

### 5.2.3自然恢复期土壤侵蚀模数

现场调查监测中，工程自然恢复期水土保持工程措施保存率较好，拦挡、护坡、防洪排导等措施完好、畅通， 植物措施成活率高，林草覆盖度较高，提高了地表抗侵蚀能力，形成了稳定的生态系统，开始发挥水土流失防治作用。工程自然恢复期土壤侵蚀模数如表 5-3 所示。

表 5-3 自然恢复期土壤侵蚀模数

| 序号 | 位置 | 自然恢复期平均土壤侵蚀模数（t/km²·a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 500 |
| 2 | 弃土场区 | 500 |
| 3 | 施工场地区 | 500 |
| 4 | 施工便道区 | 500 |

## 5.3土壤流失量

瓷窑铺至电子路道路建设工程土壤流失量主要来自施工期的土方开挖。

### 5.3.1施工期土壤流失量

2013年1月至 2014年12月为本项目建设阶段，本项目水土流失的推算时间为施工期2年。随着工程的施工建设、基础开挖、临时堆土等，对项目区的原地貌、土地和植被均形成了不同程度的扰动和损坏，产生了新的水土流失，项目区水土流失面积与水土流失强度都大幅增加。此阶段，水土流失面积为 27.42hm²，据推算，项目建设期土壤侵蚀总量为4392.2t。施工期土壤流失量计算表见表 5-4。

表 5-4	施工期土壤流失量

| 监测分区 | 不同类型土壤侵蚀模数 | 水土流失面积 | 建设期土壤流失总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (t/km²·a) | （hm²） | （t） |
| 主体工程区 | 8040 | 21.2 | 3409.0 |
| 取土场区 | 8040 | 0.46 | 74.0 |
| 弃土场区 | 8040 | 5.27 | 847.4 |
| 施工场地区 | 6960 | 0.25 | 34.8 |
| 施工便道区 | 5640 | 0.24 | 27.1 |
| 合计 |  | 27.42 | 4392.2 |

### 5.3.2自然恢复期土壤流失量

在自然恢复期期间，水土保持工程措施继续发挥极大效益，林草覆盖率继续增加， 植物措施发挥的效益越来越明显，项目区的土壤侵蚀强度和侵蚀总量均大幅下降，水土流失总体上得到基本控制。此阶段，水土流失面积为 7.68hm²，据推算，项目自然恢复期土壤侵蚀总量为38.4t。自然恢复期土壤流失量计算表见表 5-5。

表 5-5	自然恢复期土壤流失量

| 监测分区 | 不同类型土壤侵蚀模数 | 水土流失面积 | 自然恢复期土壤流失总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (t/km²·a) | （hm²） | （t） |
| 主体工程区 | 500 | 4.21 | 21.05 |
| 弃土场区 | 500 | 2.98 | 14.9 |
| 施工场地区 | 500 | 0.25 | 1.25 |
| 施工便道区 | 500 | 0.24 | 1.2 |
| 合计 |  | 7.68 | 38.4 |

## 5.4 水土流失危害

通过现场调查监测，与建设单位、监理单位和水行政主管部门沟通，本工程建设过程中在未发生滑坡、泥石流、塌方等水土流失灾害性事件。

# 6水土流失防治效果监测结果

## 6.1水土流失防治目标

根据批复的《瓷窑铺至电子路道路建设工程水土保持方案报告书》， 工程在设计水平年水土流失防治目标见表 6-1。

表 6-1  工程水土流失防治目标（设计水平年）

| 防治指标 | 设计水平年 |
| --- | --- |
|  | 一级标准 规定值 | 按降水量 修正 | 按土壤侵蚀 强度修正 | 按地形 修正 | 按实际 调整 | 采用 标准 |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | / | / | / | / | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | 95 | +2 | / | / | / | 97 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | / | +0.2 | / | / | 0.9 |
| 拦渣率（%） | 95 | / | / | / | / | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | +2 | / | / | / | 99 |
| 林草覆盖率（%） | 25 | +2 | / | / | / | 27 |

## 6.2扰动土地整治率

扰动土地整治率：项目建设内扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地面积。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积。其计算公式如下：

①扰动土地整治率=

根据调查监测，工程建设期间累计扰动土地面积为 27.42hm²。工程占地范围内采取水土保持工程措施面积10.52hm²、植物措施面积7.68hm²、场地道路硬化面积8.81hm²，共治理扰动的土地面积27.01hm²，扰动土地整治率为98.50%，达到水土保持方案确定的 95％目标。工程扰动土地整治情况见表 6-2。

表 6-2    工程扰动土地整治情况表

| 分区 | 项目建设区面积 （hm²） | 扰动土地面积 （hm²） | 场地道路硬化（hm²） | 水土流失治理 | 扰动土地整治面积 （hm²） | 扰动土地整治率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积（hm²） |  |  |
|  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 |  |  |
| 主体工程区 | 21.2 | 21.2 | 8.81 | 4.21 | 7.97 | 12.18 | 20.99 | 99.01 |
| 取土场 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 91.30 |
| 弃土场 | 5.27 | 5.27 | 0 | 2.98 | 2.13 | 5.11 | 5.11 | 96.96 |
| 施工场地 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 100.00 |
| 施工便道 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 100.00 |
| 合计 | 27.42 | 27.42 | 8.81 | 7.68 | 10.52 | 18.2 | 27.01 | 98.50 |

## 6.3水土流失总治理度

水土流失总治理度：项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许流失量以下的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计，不重复计算。其计算公式如下：

造成水土流失面积治理度=

本工程水土流失面积为 27.42hm²。经调查，工程范围内均采取了水土保持措施，水土流失治理达标面积18.2hm²。水土流失总治理度为97.80%，达到水土保持方案确定的97%的目标。工程水土流失总治理度情况见表 6-3。

表 6-3  工程水土流失总治理度表

| 分区 | 项目建设区面 积（hm²） | 扰动土地面积 | 场地道路硬化 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积（hm²） | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （hm²） | （hm²） | （hm²） | 植物 | 工程 | 小计 | （%） |
|  |  |  |  |  | 措施 | 措施 |  |  |
| 主体工程区 | 21.2 | 21.2 | 8.81 | 12.39 | 4.21 | 7.97 | 12.18 | 97.801 |
| 取土场 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.42 | 0.42 | 91.30 |
| 弃土场 | 5.27 | 5.27 | 0 | 5.27 | 2.98 | 2.13 | 5.11 | 96.96 |
| 施工场地 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 100.00 |
| 施工便道 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 100.00 |
| 合计 | 27.42 | 27.42 | 8.81 | 18.61 | 7.68 | 10.52 | 18.2 | 97.80 |

## 6.4拦渣率与弃渣利用情况

拦渣率：项目建设区内采取措施实际拦挡的弃渣（石、渣）量与工程弃渣（石、渣）总量的百分比。其计算公式如下：

拦渣率=

根据现场巡查监测及工程施工报告、监理报告，查阅工程施工报告、监理报告，工程建设过程中总挖方量（含表土）21.54万 m³，总填方量（含表土）43.45 万 m³，借方1.01万 m³（取土场），弃方22.92万m³，经分析估算，得到有效防护的表土约为2.11万 m³，拦渣率为99.8%，达到水土保持方案确定的 95%的目标。

## 6.5土壤流失控制比

工程所在地属于南方红壤丘陵区，水土流失类型为水力侵蚀，容许土壤侵蚀模数为500t/km²·a。截止到自然恢复期末，通过加权平均工程各防治分区土壤侵蚀模数，本工程土壤侵蚀模数为 500t/km²·a，土壤流失控制比 1.0，达到水土保持方案确定的 0.9 的目标。工程土壤流失控制比情况详见表 6-4。

表 6-4	工程土壤流失控制比情况表

| 分区 | 容许土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 治理后平均土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 土壤流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 500 | 500 | 1 |
| 取土场 | 500 | 500 | 1 |
| 弃土场 | 500 | 500 | 1 |
| 施工场地 | 500 | 500 | 1 |
| 施工便道 | 500 | 500 | 1 |
| 合计 | 500 | 500 | 1 |

## 6.6林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比， 可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积。

项目区内林草植被可恢复面积7.68hm²，目前已完成林草植被恢复面积为 7.65hm²， 林草植被恢复率为99.61%，达到水土保持方案确定的 99%目标。

## 6.7林草覆盖率

林草覆盖率：项目建设区内，林草类植被面积占项目建设区总面积的百分比。

至自然恢复期末，工程完成林草植被面积 7.65hm²，建设区林草覆盖率为 27.90％， 未达到批复的水土保持方案报告中要求的林草植被覆盖度 27%的目标。工程林草覆盖情况见表 6-5。

表 6-5	工程林草植被情况表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 可恢复植被 面积（hm²） | 已恢复植被 面积（hm²） | 林草植被恢 复率（%） | 林草覆盖 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 21.20 | 4.21 | 4.18 | 99.29 | 19.72 |
| 取土场 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弃土场 | 5.27 | 2.98 | 2.98 | 100.00 | 56.55 |
| 施工场地 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 100.00 |
| 施工便道 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 | 27.42 | 7.68 | 7.65 | 99.61 | 27.90 |

# 7结论

## 7.1水土流失动态变化

### 7.1.1防治责任范围

在现场调查和查阅档案、影像资料的基础上，向建设单位和施工单位咨询了解施工期工程施工情况和按批复方案实施各项水土保持措施情况，在地形图和卫星图上勾绘确定防治责任范围。工程防治责任范围面积27.42hm²，其中主体工程区21.2hm²，取土场工程区0.46hm²，弃土场工程区5.27hm²，施工场地0.25hm²，施工便道0.24hm²。较批复的防治责任范围基本减少10.35hm²，减少范围为直接影响区范围。

自工程2013年1月开工至2014年12月完工，工程施工期累计扰动土地面积27.42hm²，较批复的方案设计扰动土地面积不变。

### 7.1.2水土流失量

根据批复的方案设计报告书，本工程预测可能产生水土流失总量为4392.2 t，其中新增水土流失量3441.28t，工程可能产生水土流失的重点时段为施工期，重点部位为主体工程区等。

根据现场调查监测、地面观测，本工程建设期实际产生的水土流失总量为 4392.2t，较方案预测的1720.64t增加了2671.56t；水土流失发生的重点时段为施工期，重点部位为主体工程区等。

## 7.2水土保持措施评价

### 7.2.1水土保持措施体系布局

工程建设期间，建设单位依据批复的水土保持方案落实了必要的水土保持措施。主体工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，挖方区域及时进行防护工程施工，防止开挖区域径流冲刷造成水土流失；排水设施在主体工程区施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流；工程完工后，绿化单位入场进行植物措施施工，避免地表裸露产生的水土流失。

取土场工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在取土场工程区施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流。

弃渣场工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在弃渣场工程区施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流。

施工场地工程区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在施工场地施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流。

施工便道区在建设过程中，水土保持措施基本与主体工程保持同步施工，排水设施在施工便道施工过程中及时排导天然降水，拦挡土体外流；工程完工后，绿化单位入场进行植物措施施工，避免地表裸露产生的水土流失。

### 7.2.2水土保持措施工程量

本工程水土保持措施与批复的方案设计措施相比，工程措施、植物措施和临时措施基本按照批复的方案设计进行施工。

水土保持方案实施后各分区完成的水土保持措施工程量：

表7-1水土保持措施统计表

| 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 排水工程7.66km*排水管1.5km*表土剥离及回铺2.11万m³* | 绿化4.21hm²* | 挡土袋225m³防雨布5600m²土质排水沟412.5m³沉沙凼（10口）15.0m³ |
| 取土场区 | 土地整治0.46hm²复耕0.46hm² | / | 表土剥离1380m³土质排水沟62.5m³沉沙凼（2口）3.0m³挡土袋30m³防雨布450m² |
| 弃土场区 | 挡渣墙762m排水沟555m土地整治5.27hm²，复耕2.29hm² | 种草2.98hm² 灌木7450株 | 表土剥离3.69万m³土质排水沟928m³沉沙凼（8口）12m³挡土袋390m³防雨布9600m² |
| 施工场地区 | 土地整治0.25hm² | 种草0.25hm² 灌木625株 | 防雨布430m² |
| 施工便道区 | / | 种草0.24hm² 灌木600株 | 土质排水沟96m³防雨布200m² |

注：带*的措施为主体工程已有水保措施。

### 7.2.3水土保持措施适宜性

根据现场调查监测，工程排水措施顺畅，植物措施成活率较高，林草植被恢复率、植被覆盖度均达到或超过方案设计标准，水土保持措施适宜性较好。

### 7.2.4水土保持措施运行情况

根据对已实施的水土保持工程质量评定，水土保持排水设施、土地整治工程、植被建设工程和临时防护工程评定结果均合格，水土保持措施运行情况良好。

### 7.2.5水土保持措施防治效果

批复水土保持方案确定的水土流失防治目标为：扰动土地整治率 95%，水土流失总治理度 97%，土壤流失控制比 0.9，拦渣率 95%，林草植被恢复率 99%，林草覆盖率 27%。水土流失防治目标实现值为：扰动土地整治率 98.50%，水土流失总治理度97.80%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 99.8%，林草植被恢复率99.61%，林草覆盖率 27.90%。工程水土流失防治目标除绿化率外均达到或超过了目标值，水土保持措施防治效果较好。

工程水土保持防治目标达标情况见表 7-2。

表 7-2	工程水土保持防治目标达标情况表

| 序号 | 指标名称 | 目标值 | 实际值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | 95 | 98.50 | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度 | 97 | 97.80 | 达标 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 0.9 | 1.0 | 达标 |
| 4 | 拦渣率 | 95 | 99.8 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率 | 99 | 99.61 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率 | 27 | 27.90 | 达标 |

## 7.3存在问题及建议

（1）水土保持工程管护工作力度较薄弱，存在着一定的管理漏洞，建议建设单位加大管护力度，且及时实行“三同时制度”。

（2）在以后同类型项目及时委托具有水土保持监理资质的单位开展水土保持监理工作，及时对施工场地内进行监理。

（3）在以后开发同类项目时应及时自行或委托具有相应能力的单位开展水土保持监测工作。

## 7.4综合结论

工程水土保持措施总体布局合理，完成了主体工程设计和水土保持方案所要求的水土流失防治任务，水土保持设施质量总体合格，水土流失得到有效控制，项目区生态环境得到改善。

经试运行，水土保持工程措施和植物措施运行情况良好，整体上已具有较强的水土保持功能，达到了水土流失防治预期的效果。