证书编号：水保方案（川）字第0050号

广元市水柜路北延线道路工程

水土保持设施验收报告

建设单位：广元市城建投资集团有限公司

编制单位：四川润蜀工程勘察设计有限责任公司

2019年11月

单位地址：巴中市巴州区白云台街府台民居1703号

单位邮编：636600

联系人：吴  江

联系电话：15284720888

电子信箱：

批准：陈  盛

核定：钟万才

校核：吴  江

编写：胥  宏

王祠有

参加人员：

吴  江    岗培（乙川）级证字第（0754）号

胥  宏    岗培（乙川）级证字第（1150）号

王祠有    岗培（乙川）级证字第（1151）号

四川润蜀工程勘察设有限责任公司

二Ο一八年十二月

项目现场照片

| 护坡工程 | 排水沟 |
| --- | --- |
| 路侧绿化 | 绿化 |

目 录

前  言	- 1 -

1 项目及项目概况	- 1 -

1.1项目概况	- 1 -

1.2项目区概况	- 6 -

2 水土保持方案和设计情况	12

2.1主体工程设计	12

2.2水土保持方案	12

2.3水土保持方案变更	12

2.4水土保持后续设计	12

3水土保持方案实施情况	13

3.1水土流失防治责任范围	13

3.2弃渣场设置	14

3.3取土场设置	14

3.4水土保持措施总体布局	14

3.5水土保持设施完成情况	15

3.6水土保持投资完成情况	16

4水土保持方案和设计情况	18

4.1质量管理体系	18

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	19

4.3弃渣场稳定性评估	20

4.4总体质量评价	21

5项目初期运行及水土保持效果	22

5.1初期运行情况	22

5.2水土保持效果	22

5.3公众满意度调查	23

6 项目初期运行及水土保持效果	24

6.1组织领导	24

6.2规章制度	24

6.3建设管理	24

6.4水土保持监测	24

6.5水土保持监理	25

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	26

6.7水土保持补偿费缴纳情况	26

6.8水土保持设施管理维护	26

7结论	28

7.1结论	28

7.2遗留问题安排	29

8  附件	30

# 前  言

广元市水柜路北延线道路工程（以下简称“本工程”）位于利州区水柜村，根据《广元市城市总体规划》综合交通规划图，广元市水柜路北延线道路工程位于位于广元市主城区东北部。水柜路北延线呈南－北走向，水柜路北沿线起点与已完成施工图设计的水柜路相接，途经水柜河、零八一电子集团四川广明机电有限公司、广元市东盛特种气体有限公司、广元黄冈学校，并与三条规划道路平交，设置两座桥梁以减小填方且预留其它道路下穿本项目的位置。工程内容涉及路基、路面，桥梁、雨污水、照明等方面。道路全长2013.73m，道路全宽30m，水柜河以南路幅构成为：3.5m(人行道）+10.5m(车行道）+2m(绿化带）+10.5m（车行道）+3.5m(人行道）；水柜河以北路幅构成为：3m(人行道）+11.0m(车行道）+2m(绿化带）+11.0m（车行道）+3m(人行道）。其中，桥梁长度220m，涵洞共10道。以水柜河交叉口为界，其南侧设置非机动车道，其北侧不考虑非机动车道，南侧非机动车道在交叉口与规划道路的非机动车道相接。

水柜路北延线也是国道212线、京昆高速的连接与延伸，形成环城高速交通连接网络，建成贯通后，其车流量也大。同时水柜路北延线连接是东城区、老城区、环城高速的枢纽。根据本工程所处位置的具体情况，统筹兼顾，合理安排，应用系统工程的理论和观念，由整体到局部、由宏观到微观，从路线方案、线位布设、线形优化、纵断面优化到桥梁设计、环境绿化等层次体现最大限度地保护环境。因此可以预见，随着城市路网的完善与交通量的增大，改善城市交通状况，其工程的重要性与紧迫性明显。

2011年4月，浙江城建研究设计院有限公司完成《广元市水柜路北延线道路工程可行性研究报告》；2011年4月18日，广元市发展和改革委会关于《加快上西铁路下穿拓宽改造等3个工程项目前期工作的函》；2012年2月，四川涪圣工程设计咨询有限公司完成了《广元市水柜路北延线道路工程水土保持报告书》。

2013年8月，广元市水柜路北延线道路工程正式开工建设，主体工程开工建设的同时，有关水土保持的工作也同时进行。根据现场调查、查询主体工程设计资料、施工单位资料和监理单位资料，本工程在施工期间已实施的水土保持工程已于2015年3月底全面竣工。项目总投资合计11205.28万元，其中：工程费用9169.04万元，工程建设其他费用1017.57万元，基本预备费1018.66万元。在工程投资中，土建投资8921.99万元。

本工程占地7.02hm²，其中：道路建设区永久占地2.5hm²，桥梁区永久占地0.66 hm²，高开挖区永久占地1.92hm²，深回填区1.68hm²，施工便道临时占地0.26 hm²。本工程的开挖主要集中在边坡开挖和路基开挖，根据场地地形，广元市水柜路北延线道路工程总开挖量32.08m³，总回填量30.93m³，弃方1.68万m3，需外借0.53万m³。

2019年10月，广元市城建投资集团有限公司委托四川涪圣工程设计咨询有限公司负责本工程水土保持监测工作，监测单位依照相关技术规程要求进行了监测点布设，编写监测实施方案，季报等工作，完成监测后于 2019年11月提交了工程监测总结报告。

水土保持监理依托主体监理单位四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司进行，监理单位按照相关规程完成了监理实施方案、细则、项目划分和工作总结报告。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第 16 号）以及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）的规定，本工程在水土保持设施完工后，广元市城建投资集团有限公司成立了由设计、施工、监理等单位参与的验收编制组对广元市水柜路北延线道路工程水土保持设施开展了验收报告的编制。广元市城建投资集团有限公司在对工程设计、招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料的查阅及对工程现场的核验后，广元市城建投资集团有限公司认为工程已具备申请水土保持设施竣工验收的条件，并与水土保持设施验收报告编制单位四川润蜀工程勘察设计有限责任公司一起完成了《广元市水柜路北延线道路工程水土保持设施验收报告》。

# 1 项目及项目概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

水柜路北延线道路工程位于广元市城区东北部，水柜路北沿线起点与已完成水柜路相接，途经水柜河、零八一电子集团四川广明机电有限公司、广元市东盛特种气体有限公司、广元黄冈学校。

项目区地理位置详见图1-1所示：

图1-1 项目区地理位置图

### 1.1.2主要技术指标

本工程用地位于利州区水柜村，道路全长2013.73m，道路全宽30m，设计速度：50km/h。桥梁荷载：城-A，人群荷载按《城市桥梁荷载规范》取值；沥青路面设计年限：10年，桥涵结构设计基准期：100年机动车道≥4.5m，人行通道≥2.5m；路面计算荷载：BZZ-100型标准车，桥梁设计安全等级：一级，耐久性设计环境类别：Ⅰ类。

项目主要技术指标详见表1-1。

表1-1  工程主要技术指标表

| 工程名称 |  | 指标名称 | 单位 | 设计指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西二环二段道路工程主线 | 平面 | 平面曲线半径最小值 | m | 1500 |
|  |  | 缓和曲线最小长度 | m | 1200 |
|  |  | 路线总长 | m | 2013.73 |
|  | 纵断面 | 最大坡度 | % | 5.23 |
|  |  | 最小坡度 | % | 0.34 |
|  |  | 最小坡长 | m | 170 |
|  |  | 最大坡长 | m | 450 |
|  |  | 最小竖曲线半径 | m | 500 |

### 1.1.3项目投资

项目总投资合计11205.28万元，其中：工程费用9169.04万元，工程建设其他费用1017.57万元，基本预备费1018.66万元。在工程投资中，土建投资8921.99万元。在工程总投资中，灾后重建资金1.0亿元，其他资金为自筹。

### 1.1.4项目组成及布置

#### 1.1.4.1项目组成

水柜路北延线道路工程位于广元市城区东北部，道路全长2013.73m，道路全宽30m，水柜河以南路幅构成为：3.5m(人行道）+10.5m(车行道）+2m(绿化带）+10.5m（车行道）+3.5m(人行道）；水柜河以北路幅构成为：3m(人行道）+11.0m(车行道）+2m(绿化带）+11.0m（车行道）+3m(人行道）。其中，桥梁2座长度220m，分别位于K0+920、K1+380涵洞共10道。工程内容涉及路基工程、路面工程，桥梁工程、管网工程、交通照明工程、绿化工程等方面。

路基路面全长2013.73m，其中人行道面积12688平方米，车行道面积46523平方米，桥梁2座，排水工程沿道路铺设，总长1880.0米。附属工程由交通工程、照明工程、景观绿化工程组成。交通工程长2.014km；照明工程134套；绿化工程3827m²，植树671株，坡面防护工程20753m²，喷薄植草17500m²。

道路断面形式根据需要设置为：标准断面、桥梁断面等形式。

1、正常路段典型横断面：道路标准横断面宽度为30米，水柜河以南路幅构成为：3.5m(人行道）+10.5m(车行道）+2m(绿化带）+10.5m（车行道）+3.5m(人行道）；水柜河以北路幅构成为：3m(人行道）+11.0m(车行道）+2m(绿化带）+11.0m（车行道）+3m(人行道）；以水柜河交叉口为界，其南侧设置非机动车道，其北侧不考虑非机动车道，南侧非机动车道在交叉口与规划道路的非机动车道相接。

水柜河以北比较路幅构成为：2.5m(人行道）+11.5m(车行道）+2m(绿化带）+11.5m（车行道）+2.5m(人行道）；

2、桥梁断面：桥梁采用20m跨桥梁，桥梁宽度30m（与道路同宽），采用简支空心板桥。桥梁宽度为2x（3m人行道+11m车行道+1m隔离带）=30m（半幅），横向由22块中板+2块边板组成，板高0.95m。下部结构采用桩柱式结构。布置如下：

一般路面均设1.5%横坡排水，超高加宽段除外。所有断面中，现有管线尽量不改移，维持原位置，管线除排水管埋设在车行道下，其余的给水管、电力、电讯、煤气等管线均埋设于非机动车道下。

#### 1.1.4.2总平面布局

根据《广元市城市总体规划》综合交通规划图，水柜路北沿线起点与已完成施工图设计的水柜路相接，途经水柜河、零八一电子集团四川广明机电有限公司、广元市东盛特种气体有限公司、广元黄冈学校，并与三条规划道路平交，设置两座桥梁以减小填方且预留其它道路下穿本项目的位置。道路全长2013.73m，道路全宽30m，以水柜河交叉口为界，其南侧设置非机动车道，其北侧不考虑非机动车道，南侧非机动车道在交叉口与规划道路的非机动车道相接。形成环城高速交通连接网络，建成贯通后，其车流量也大。同时水柜路北延线所围绕的片区是老城区、火车站、发展区，根据本工程所处位置的具体情况，统筹兼顾，合理安排，应用系统工程的理论和观念，由整体到局部、由宏观到微观，从路线方案、线位布设、线形优化、纵断面优化到桥梁设计、环境绿化等层次体现最大限度地保护环境。正确处理保护、恢复与景观协调的关系，达到道路建设和环境保护可持续发展，实现道路交通环境协调优美、与桥位处自然风景浑然一体。

具体建设内容详见表1-2。

表1-2  工程建设特性

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 1 | 项目名称 | 广元市水柜路北延线道路工程 |
| 2 | 项目规模 | 全长2013.73m，城市主干道Ⅱ级，车速50km/m | 所在流域 | 陵江流域南河水系 |
| 3 | 建设地点 | 利州区水柜村 |
| 4 | 工程性质 | 新建 |
| 5 | 建设单位 | 广元市城建投资集团有限公司 |
| 6 | 资金来源 | 灾后重建资金1.0亿元，其他资金为广元市城建投资集团有限公司自筹解决 |
| 7 | 总投资 | 11205.28万元 |
| 8 | 土建投资 | 8921.99万元 |
| 9 | 建设工期 | 总工期20个月，项目于2013年8月开工，于2015年3月完工。 |
| 二、项目组成 |
| 项目组成 | 工程占地（hm²） | 备注 |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 道路工程区 | 主体工程建设区 | 2.5 | 2.5 | 0 | 道路长2013.73km |
|  | 桥梁区 | 0.66 | 0.66 | 0 | 桥梁2座长度220m，分别位于K0+920、K1+380 |
|  | 高开挖区 | 1.92 | 1.92 | 0 |  |
|  | 深回填区 | 1.68 | 1.68 | 0 |  |
|  | 施工便道区 | 0.26 | 0 | 0.26 |  |
| 合计 | 7.02 | 6.76 | 0.26 |  |
| 三、项目土石方工程量（万m³） |
| 挖方（自然方） | 填方（自然方） | 弃方（自然方） | 借方 |
| 32.08 | 30.93 | 1.68 | 0.53 |
| 四、拆迁安置情况 |
| 拆迁实行拆一赔一、就近安置的原则，征地实行一次性赔偿。因工程设计阶段所限，具体征地拆迁工程数量需下阶段落实，特别是拆迁工程量需要业主各方详细实地逐一调查统计。 |

### 1.1.5施工组织及工期

#### 1.1.5.1施工组织

1、施工管理机构

本工程成立了建设指挥部及专职的监理部，以对项目施工计划、财务、外购材料、施工机械设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算、环境保护、水土保持等工作进行了统一管理性。成立了专职的监理机构对工程质量进行监督、计量与支付，确保工程质量及工期。

2、施工组织管理

为确保工程质量和工期，组建了精干的管理机构，严格控制施工进度和质量。路段应根据工程数量、施工难易、工期安排等划分施工单元，施工单位采用招标方式确定。工程实施中必须认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针和国家有关质量法规，实行项目法人责任制、工程招投标制、监理制和合同管理制，强化质量管理，形成一套行之有效的质量管理体系。

3、施工条件

1）主要材料供应

利州区地区有规模较大的水泥厂，产量大，品种全，质量高，品质稳定，各项技术指标均达到国家标准，供应充足，运输方便，可供应本工程所需水泥。其余所需钢材、木材、沙砾料等均在市场采购，砂砾料开采、运输的水土流失责任由卖方承担。

2）施工供水、供电

（1）项目位于城区，施工用水可从周边市政供水管接入。

（2）项目区有国家电网接入，施工用电安全、方便。

3）施工排水

施工期雨水经临时排水沟汇入场地外市政管网。

4）机械维修

工程所在地交通运输业、机械加工及修造业等均具备一定的规模和能力，能满足项目施工的需要；工程施工的部分大型施工机械可在当地维修。

5）施工交通运输

本工程周边有城市道路通过，施工机械、材料、人员等可直接抵达施工现场，公路运输较方便。

#### 1.1.5.2施工工期

本工程于2011年12月开工，2014年6月完工，总工期30个月；本工程实际于2013年8月开工，2015年3月完工，总工期为20个月。

### 1.1.6土石方情况

本工程土石方主要来源于道路路基、边坡开挖，因此开挖量较大。开挖土石方基本用于填方区域。由于项目已经完工，经调查工程场地内后期绿化所需的表土来源为施工期间的表土剥离。

本工程的开挖主要集中在边坡开挖和路基开挖，根据场地地形，广元市水柜路北延线道路工程总开挖量32.08万m³，总回填量30.93万m³，弃方1.68万m3，外借砂石0.53万m³。外购来源为袁家坝采砂场，弃渣1.68万m³运至项目西侧莲花村垃圾场，本项目不单独布设取料场和弃渣场。

### 1.1.7征占地情况

本工程占地7.02hm²，其中：道路建设区永久占地2.5hm²，桥梁区永久占地0.66 hm²，高开挖区永久占地1.92hm²，深回填区1.68hm²，施工便道临时占地0.26 hm²，详见表1-3。

表1-3            项目占地面积统计表        （单位：hm²）

| 分区 | 占地类型 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 |  |
| 道路建设区 | 0.72 | 1.02 | 0.58 | 0.12 | 0.06 | 2.5 |
| 桥梁区 | 0.05 | 0 | 0.36 | 0.07 | 0.18 | 0.66 |
| 高开挖区 | 0.58 | 0.82 | 0.42 | 0 | 0.1 | 1.92 |
| 深回填区 | 0.63 | 0.2 | 0.33 | 0 | 0.52 | 1.68 |
| 施工便道区 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.26 |
| 合计 | 2.01 | 2.18 | 1.7 | 0.2 | 0.93 | 7.02 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

拆迁实行拆一赔一、就近安置的原则，征地实行一次性赔偿。因工程设计阶段所限，具体征地拆迁工程数量需下阶段落实，特别是拆迁工程量需要业主各方详细实地逐一调查统计。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

项目位于四川盆地北部边缘的利州区，区域新构造运动强烈，地层剧烈褶皱，构造裂隙发育，断层密集，破碎岩层深厚，山体高大，河谷深切，谷坡陡峻。地貌类型主要有中山、低山、河谷平坝、岩溶台地和山脉。全区70%属山地类型。境内山峰属米仓山山脉西、岷山山脉东，龙门山山脉东北三尾端的余脉。最高点西北部白朝乡的黄蛟山海拔1917米，最低点南部嘉陵江边的牛塞坝海拔454米。全区被嘉陵江、白龙江、清江河、南河4个水系划割为大光、艮台、黄蛟、云台、南山5个小山系。

（2）地质构造、地质灾害及地震

1、地质

经现场踏勘，实测地质剖面和钻探揭露，路线通过区出露地层主要有：第四系全新统(Q4）耕植土，冲洪积层(Q4al+pl）粉质粘土、局部粉土、砾砂及淤泥，以及侏罗系上统遂宁组（J3sn）泥岩、砂岩互层，局部泥灰岩分布。

路线通过区出露地层由上到下描述如下：

第四系全新统耕植土①(Q4pd）

①耕植土(Q4pd）：灰褐～红褐色，稍湿，松散，强度低，以粉质粘土为主，含大量植物根系，厚度0.40～0.60m，广泛分布于场地表层。

②填筑土：杂色，松散，稍湿。主要由其他场地弃土回填堆积形成，主要成分为泥岩碎块及粉质粘土，局部有少量建筑垃圾，局部分布在已有人工建筑或在建施工场地附近，填筑时间1~4年不等。

第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl）

③1粉质粘土(Q4al+pl）：黄褐色～灰褐色，稍湿～潮湿，可塑状，主要由粘粒组成，含铁、锰质结核，摇振反应弱，无光泽反应，干强度中等，韧性中等，厚度变化较大，2~14.3m，在本场地广泛连续分布。

③2粉质粘土(Q4al+pl）: 黄褐色～灰褐色，稍湿，硬塑状，主要由粘粒组成，含铁、锰质结核，摇振反应弱，无光泽反应，干强度中等，韧性中等。厚度一般在4.4~6.3m，局部发育。

④粉土：黄褐色～灰褐色，稍湿～潮湿，含铁、锰质结核，仅在GTF8、XC37钻孔钻遇，厚度1~1.3m，分布深度在表层2~3.3m。

⑤砾砂：分选性较好，局部夹粉砂，偶含腐植物，仅在GTF10、ZK10钻孔钻遇，厚度3.2~5.5m，分布深度在表层3.2~6.5m。

⑥淤泥：灰色~灰黑、杂色，含植物碎屑及有机质，有腥臭味，软塑~流塑状，为近年一鱼塘回填后余留淤泥，仅在GTF9钻孔钻遇，分布深度在表层2.1m。

侏罗系上统遂宁组泥岩（J3sn）：岩性为泥岩，岩石的风化主要受地形和岩性控制，风化程度一般随岩石埋深加大而减弱。

⑦1泥岩(J2sn）：强风化，紫红色～红褐色，泥质结构，薄层～厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物，含钙质结核，局部夹灰色砂岩条带和团块，局部段砂岩与泥岩互层状，裂隙较发育，岩体较为破碎，手捏易碎，岩石岩质软，抗风化能力差。该层在勘察区域广泛分布。

⑦2泥岩(J2sn）：中等风化，紫红色～红褐色，泥质结构，中层～厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物，含钙质结核，局部夹灰色砂岩条带和团块，裂隙不发育，岩芯呈长柱状，一般18～30cm最长达50cm ，岩体较完整，抗风化能力较好。该层在勘察区域广泛分布。

侏罗系上统遂宁组泥灰岩（J3sn）：岩石的风化主要受地形和岩性控制，风化程度一般随岩石埋深加大而减弱。

⑧1泥灰岩：强风化，紫红色～红褐色，泥灰质结构，中层～厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物，含钙质结核，局部夹灰色砂岩条带和团块，裂隙较发育，岩芯呈短柱状。

⑧2泥灰岩：中等风化，紫红色～红褐色，泥灰质结构，中层～厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物，含钙质结核，局部夹灰色砂岩条带和团块，裂隙不发育，岩芯呈长柱状。

侏罗系上统遂宁组砂岩（J3sn）：

⑨1 砂岩：强风化，紫红色～红褐色，砂质结构，中层～厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物颗粒，含钙质结核，局部夹灰色砂岩条带和团块，裂隙较发育，岩芯呈短柱状。

⑨2砂岩：中等风化，紫红色～红褐色，砂质结构，中层～厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物颗粒，含钙质结核，局部夹灰色砂岩条带和团块，裂隙不发育，岩芯呈长柱状用手不宜折断质感粗糙。

2、地震

据国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图GB18306－2015》国家标准第1号修改单及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A，工作区所在区域场地地震动反应谱特征周期值为0.40s，地震动峰值加速度为0.10g，对应地震基本烈度为Ⅶ度。工作区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组。

（3）气象

项目区属亚热带温暖湿润季风气候区，因为北隔秦岭，东南屏华蓥山脉，源自或途经西伯利亚的冷空气难以入侵流域内，具有四川盆地底部共同的气候特征：四季分明，雨量充沛，冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾。项目区年均温16.1℃，一月均温6.9℃，七月均温26℃，极端最高气温40.3℃(1953年8月19日）、极端最低气温-3.80C (1956年1月9日），多年平均降水量1080mm，降水量年内季节分配不均，降水变率较大，主要集中于6月～9月，占全年降水量的70%左右，相对湿度76%左右，风向受秦岭和大巴山影响，多为北风，平均风速1.3m/s，最大达8级。除山区外，霜雪少见，无霜期长达291天。

表1-4  项目区域气象特征值

| 气象要素 | 单位 | 广元市利州区 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均 | ℃ | 16.1 |
|  | 极端最高 | ℃ | 40.3 |
|  | 极端最低 | ℃ | -3.8 |
|  | =10℃积温值 | ℃ | 5514 |
| 多年平均风速 | m/s | 1.3 |
| 多年平均无霜期 | d | 291 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 1002 |
| 多年平均相对湿度 | % | 76 |

表1-5  项目区短历时暴雨特征值表

| 时段 | 均值（mm） | Cv | Cs/Cv | 各频率设计暴雨（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=2% | P=3.3% | P=5% | P=10% |
| 10 分钟 | 16 | 0.38 | 3.5 | 32.3 | 30.3 | 27.7 | 24.4 |
| 1小时 | 45 | 0.5 | 3.5 | 108.9 | 100.3 | 89.6 | 74.7 |
| 6小时 | 80 | 0.6 | 3.5 | 220.8 | 200.9 | 176 | 141.6 |
| 24小时 | 130 | 0.58 | 3.5 | 349.7 | 319.20 | 280.8 | 227.5 |

备注：以上资料采用《四川省暴雨统计参数图集》（四川省水位水资源勘测局绘制，2013年11月查算）。

水文站资料：项目区多年平均降雨量1080mm，最多年降雨量为1518.1mm，最少年降雨量为580.9mm，降雨量年内分配不均，降雨变率较大，主要集中于6月~9月，占全年降雨量的70%左右，形成了冬干春旱，盛夏洪、秋涝的一般现象，多年平均径流深为599mm。

（4）水文

项目区水系属嘉陵江流域南河水系，南河为嘉陵江中上游一级支流。发源于广元市朝天区麻柳乡吴二包(海拔高程1679m）李家坪，河流从南往北流经燕子、荣山、大石、东坝等乡镇，于广元市城区南侧汇入嘉陵江。河道长75km，流域面积738km²，河口高程466m，天然落差894m，平均比降为6.28‰。主要支沟有李家河、长滩河、平乐寺沟、沙林沟、李家坝沟、龙王沟、五四沟、泡石沟、石家沟、杨家沟、雷家沟、赵家沟、向家沟等。该区一次暴雨过程约5～7d，其中主峰2～3d，一次洪水过程约为3～7d，峰顶时间一般为0.5～2h，洪水过程线形状多为单峰。暴雨多出现在7～9月，受此影响年最大洪水发生时间以7、8、9三个月最多，6月次之，5、10月也偶有发生，但量较小。

（5）土壤

利州区基质以石灰岩和砂岩为主，土壤类型多样，类型有紫色土冲积土，山地黄壤及少量黄棕壤。低山下部及河谷浅丘平坝区分布着紫色土，冲积土，低山中上部为山地黄壤和黄棕壤。质地以中壤和砂壤为主，偶而有少量的重壤和轻壤土，土壤化学性质呈酸性或微酸性反应，PH值一般在5.0～6.0左右。土层厚度一般多在40～100厘米之间，表土层为5～30厘米左右。水平分布与垂直分布差异明显，且多呈犬牙交错的复合分布。全区土壤可划分10个土类、16个亚类、43个土种。利州区土壤主要以紫色土为主，紫色土属于较为肥沃的农业土壤，但由于微团聚体发育较差，遇水易于散碎，抗蚀能力较弱，因此紫色土地区也是水土流失比较严重的地区之一。其成土母质主要有侏罗系沙溪庙组、侏罗系自流井组、侏罗系蓬莱镇组、侏罗系遂宁组等为主的紫红色砂泥岩、页岩的残积物、坡积物和一些沉积物。

项目区主要分布的土壤类型为黄壤和黄棕壤。

（6）植被

利州区属亚热带常绿阔叶林，天然植被以南山为界，由南向北过度到常绿、落叶阔叶混交林和针叶林，北部是青冈、马尾松、华山松为代表的植被区，南部是柏木、慈竹为代表的植被区。森林植被是以人工栽植的马尾松、柏木针叶林和天然更新的青冈阔叶林为主。由于环境自然多样，生物资源丰富，种类繁多，主要乔木树种有马尾松、柏木、水青冈、桤木、油松、青冈、华山松等，经济林产品以木耳、核桃、板栗、水果等为主。马尾松林主要分布在西部的中山区，柏木林主要分布在西北中山区和沿江的河谷低山浅丘区，木耳、核桃、板栗主要产于白朝、宝轮、三堆、金洞、大石、荣山一带的乡镇。

全区林业用地面积100995.5hm²，占全区幅员面积的68.2%，其中有林地49411hm²，占林业用地的48.9%，疏林地362.2hm²，占林业用地的0.4%，灌木林地18946.1hm²，占林业用地的18.8%，未成造林地746.3hm²，占林业用地的0.7%，无林地31528.3hm²，占林业用地的31.2%，全区活立木总蓄积量311.68hm²，森林覆盖率为61.5%。项目区无珍惜动植物，不涉及景区及自然保护区。

根据现场勘察：项目区域植被覆概率为48.45％，地被类型为人工栽培和天然植被，主要为林地、旱地和草地等。

（7）其他

项目区位于利州区水柜村，周围主要为村落，不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区，自然保护区，世界文化和自然遗产地、风景名胜区，地质公园，森林公园，重要湿地等。

### 1.2.2水土流失及防治情况

（1）利州区水土流失现状

利州区幅员面积为1535.25平方公里，区境内农业发达，坡耕地多，水土流失严重。根据2011年第一次全国水利普查水蚀普查成果，利州区水土流失面积达584.71km²，占幅员面积的38.08%。年土壤侵蚀量达223.55万t。

表1-6  利州区水土流失现状表

| 侵蚀强度 | 流失面积（km²） | 占土地面积（%） | 占流失面积（%） | 侵蚀量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | 950.54 | 61.74% |  | 463212 |
| 轻度 | 347.97 | 22.67% | 59.51% | 474353 |
| 中度 | 159.66 | 10.40% | 27.31% | 598725 |
| 强烈 | 36.53 | 2.38% | 6.25% | 237445 |
| 极强烈 | 21.44 | 1.40% | 3.67% | 175093 |
| 剧烈 | 19.11 | 1.24% | 3.27% | 286650 |
| 合计 | 1535.25 | 100.00% | 100.00% | 2235478 |

（2）项目区水土流失现状

根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保[2013]188号）。项目区属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）项目区属于西南土石山区，容许土壤流失量为500t/ km².a。项目区为水力侵蚀，侵蚀强度以轻度侵蚀为主。表现形式主要为面蚀和沟蚀。

根据对项目区地貌、降雨情况、土壤植被以及该地区土壤侵蚀遥感资料的结果，并按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的侵蚀等级的划分，确定工程占地范围内平均土壤侵蚀模数1530t/km²·a，属轻度水力侵蚀区。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

1、《广元市水柜路工程方案设计》（中国市政工程西南设计研究院，2010年4月）

2、《广元市水柜路北延线道路工程可行性研究报告》(浙江城建研究设计院有限公司，2011年4月）；

## 2.2水土保持方案

2011年6月四川涪圣工程设计咨询有限公司接受建设单位的委托，承担本工程的水土保持方案编制工作。随即，四川涪圣工程设计咨询有限公司组织有关专业人员到现场进行了踏勘及资料收集工作，于2011年12月编制完成《广元市水柜路北延线道路工程水土保持方案报告书》（送审稿）。该报告于2011年12月14日经广元市水务局组织安排审查，于2012年3月完成《广元市水柜路北延线道路工程水土保持方案报告书》（报批稿）并取得本工程水土保持批复。

## 2.3水土保持方案变更

本工程不涉及水土保持方案变更。

## 2.4水土保持后续设计

项目目前已经全部竣工并投入使用，且各项水土保持措施运行良好，故本工程不涉及水土保持后续设计。

# 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，因此，本工程水土流失防治责任由广元市城建投资集团有限公司。

按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的规定，通过现场调查和查勘确定本项工程水土流失防治责任范围包括：项目建设区和直接影响区。

经统计，本工程水土保持防治责任范围面积8.71hm²，工程建设区7.02hm²，直接影响区1.69hm²。

### 3.1.1项目建设区

本工程占地7.02hm²，其中：道路建设区永久占地2.5hm²，桥梁区永久占地0.66 hm²，高开挖区永久占地1.92hm²，深回填区1.68hm²，施工便道临时占地0.26 hm²，占地类型为水田0.37hm²，旱地1.63hm²，林地2.01hm²，其它草地1.70，水域及水利设施面积1.70，空闲地0.93hm²。

### 3.1.2直接影响区

根据《四川省水利厅关于印发<四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定>的函》（川水函[2014]1723号）文件规定：直接影响区应提出相应的水土流失防治要求，可不计列面积：矿山采空区、移民安置、专项设施迁（改、复）建等应列入直接影响区。由建设单位直接实施的移民安置、专项设施迁（改、复）建等，应列入项目建设区。再结合现场踏勘和经验，确定本工程直接影响区面积为1.69m²。

### 3.1.3 水土流失防治分区

根据工程项目组成及施工布局，结合水土流失调查和预测成果，采取实地调查勘测、资料收集与数据分析相结合的方法，按照水土流失防治责任范围内工程扰动破坏方式、新增水土流失类型和形式相近的原则，将项目区分为建（构）筑物区、道路硬化区和绿化工程区。分区结果见表3-1。

表3-1               水土流失防治分区表             单位： hm²

| 防治责任范围 | 占地性质 | 面积合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 永久 | 临时 |  |
| 道路工程区 | 道路建设区 | 建设区 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
|  |  | 直接影响区 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
|  | 桥梁区 | 建设区 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
|  |  | 直接影响区 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
|  | 高开挖区 | 建设区 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
|  |  | 直接影响区 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
|  | 深回填区 | 建设区 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
|  |  | 直接影响区 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
|  | 施工便道 | 建设区 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | 直接影响区 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 合计 | 建设区 | 6.76 | 0.26 | 7.02 |
|  | 直接影响区 | 1.61 | 0.08 | 1.69 |

## 3.2弃渣场设置

项目有开挖方32.08万m³，需填方30.93万m³，根据挖填平衡结果需要在袁家坝砂场外购0.53万m³的沙石填料，同时有1.68万m³的弃渣，运至项目区西侧的莲花村垃圾场，不需要另外设弃渣场。

## 3.3取土场设置

各段、各工种互相协调配合，开挖土石方直接运输至回填地段进行回填。根据挖填平衡结果需要在袁家坝砂场外购0.53万m³的沙石填料，本项目不需设置料场和取料场。

## 3.4水土保持措施总体布局

在措施总体布置上，根据防治区的特点，采取针对性较强的措施。通过综合治理，使工程建设产生的新增水土流失得到有效控制，避免产生新的环境问题。

本工程为建设类项目，占地面积较小，工程布局较为单一。经分析预测产生水土流失的主要区域是项目建设区，产生水土流失的主要时段是施工建设期。因此水土保持措施安排主要针对施工破坏扰动的地表，在施工期采取技术可行、经济合理的水土保持措施以减少水土流失。水土保持防治措施体系见下图。

图 3-1   项目水土流失防治措施体系框图

## 3.5水土保持设施完成情况

根据现场调查：本工程全部竣工，工程施工期间采取的水土保持措施和《广元市水柜路北延线道路工程》的水土保持措施以及主体工程设计的具有水土保持功能的措施基本一致。具体为：

主体设计已有水保措施：

（1）工程措施：喷播植草4167m2，挂三维网喷播植草8334m2，客土喷播植草护坡5000m2，拱形骨架护坡10333m2，菱形骨架护坡10420m2，锚杆支护3333m2，路肩衡重式挡墙（素砼C20 平均高5m）140m，路肩衡重式挡墙（素砼C20 平均高7m）245m，梯形边沟、截水沟（M7.5浆砌块石）3700m，雨水工程（钢筋砼Ⅱ级管，平均管径600m，埋深3m）1880m；

（2）植物措施：绿化工程3827m2，行道树671株。

表3-2   主体设计和实际完成的水土保持工程量对比表

| 工程项目 | 防治措施 | 规模 | 方案批复数量 | 实际完成数量 | 实施进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 道路工程区 | 工程措施 | 喷播植草 | m2 | 4167 | 4167 | 4167 | 2015.1-2015.3 |
|  |  | 挂三维网喷播植草 | m2 | 8334 | 8334 | 8334 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 客土喷播植草护坡 | m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 拱形骨架护坡 | m2 | 10333 | 10333 | 10333 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 菱形骨架护坡 | m2 | 10420 | 10420 | 10420 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 锚杆支护 | m2 | 3333 | 3333 | 3333 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 路肩衡重式挡墙（素砼C20 平均高5m） | m | 140 | 140 | 140 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 路肩衡重式挡墙（素砼C20 平均高7m） | m | 245 | 245 | 245 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 梯形边沟、截水沟（M7.5浆砌块石） | m | 3700 | 3700 | 3700 | 2014.6-2014.12 |
|  |  | 雨水工程（钢筋砼Ⅱ级管，平均管径600m，埋深3m） | m | 1880 | 1880 | 1880 | 2014.6-2014.12 |
|  | 植物措施 | 绿化工程 | m2 | 3827 | 3827 | 3827 | 2015.1-2015.3 |
|  |  | 行道树 | 株 | 671 | 671 | 671 | 2015.1-2015.3 |

新增水保措施：

（1）水土保持工程措施中，主体工程道路长2013.73m。新增截水沟990m，新增沉沙凼43口。

（2）植物措施中，新增填土植草8520m²，植树947株。

（3）新增临时措施中，新增编织袋挡墙7086.7m³，新增防雨布23519.6m²，新增临时排水沟1075m。

表3-3   方案批复的和实际完成的水土保持工程量对比表

| 工程项目 | 防治措施 | 规模 | 方案批复数量 | 实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 道路工程区 | 工程措施 | 截水沟 | m | 990 | 990 | 970 |
|  |  | 沉沙凼 | 口 | 43 | 43 | 39 |
|  | 植物措施 | 植草 | m² | 8520 | 8520 | 8600 |
|  |  | 植树 | 株 | 947 | 947 | 950 |
|  | 临时措施 | 编织袋挡墙 | m3 | 7086.7 | 7086.7 | 7010 |
|  |  | 防雨布 | m² | 23519.6 | 23519.6 | 22500 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 1075 | 1075 | 1070 |

## 3.6水土保持投资完成情况

根据《广元市水柜路北延线道路工程水土保持方案报告书》：本工程水土保持总投资为1495.8万元，其中主体已列水土保持投资为1256.83万元，水土保持新增投资为238.98万元，新增投资中，工程措施投资25.48万元，植物措施投资18.79万元，临时防护措施投资66.76万元，独立费用51.16万元，水土保持补偿费为10.3万元。详见表3-4：

表3-4  水土保持投资完成情况表    单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称 | 方案设计投资 | 实际完成投资 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施费 | 25.48 | 24.13 | -1.35 |
| 二 | 植物措施费 | 18.79 | 19.88 | 1.09 |
| 三 | 水土流失监测费 | 53.53 | 54.1 | 0.57 |
| 四 | 临时工程费 | 66.76 | 65.11 | -1.65 |
| 五 | 独立费用 | 51.16 | 51.16 | 0 |
| 1 | 建设管理费 | 1.11 | 1.11 | 0 |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 47 | 47 | 0 |
| 3 | 工程质量监督费 | 0.28 | 0.28 | 0 |
| 4 | 工程监理费 | 2.78 | 2.78 | 0 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 10.3 | 10.3 | 0 |
| 七 | 基本预备费 | 12.94 | 12.94 | 0 |
| 八 | 水土保持措施总投资 | 238.98 | 237.63 | -1.35 |

# 4水土保持方案和设计情况

广元市水柜路北延线道路工程将水土保持管理纳入主体工程建设当中，构建了完善的管理体系。水土保持措施主要包括工程措施、植物措施及临时措施等。根据现状调查以及查验主体设计、施工、监理完工资料，本工程基本按照水土保持方案及初步设计制定的水土保持措施布局实施，并根据实际情况进行优化与调整。

## 4.1质量管理体系

### 4.1.1建设单位质量管理体系

一是严格按照有关规定，认真建立、健全“法人负责、企业保证、监理控制、政府监督”的质量管理体系，质量管理工作的组织机构、职责、制度、程序、监督形成了有机整体。二是不断强化全员质量意识，推动全面质量管理， 保证了工程质量处于受控范围。工程开工前，建管局按规定办理了质量监督手续。三是在工程实施过程中，建设单位建立了质量检查体系，进行了项目划分， 不定期的检查施工单位质量保证体系运作情况、监理单位的质量控制体系的工作质量，按规定核定工程质量等级，组织（参与）相关验收，进一步促进了各参建单位质量管理水平的提高。

### 4.1.2设计单位质量管理体系

在设计过程中，设计人员严格按质量管理体系运行，始终严把质量关。设计人员通过深入现场了解新情况、新问题，及时做出必要的设计修改，并将修改的通知及图纸及时交付建设单位，满足施工的需要。设计文件实行逐级校审制，对设计中每一环节存在的问题都有详细记录，并交设计人员加以更正。各专业之间相互协调，相互合作，完整地填写资料卡，设计过程中每一步都是责任到人，确保了工程设计质量。

### 4.1.3监理单位质量管理体系

监理单位成立了项目监理部，在总监理工程师的带领下成立质量控制机构，明确职责，严格施工过程管理。监理部制定了监理规划和监理实施细则。在施工中监理处始终坚持按照相关工程建设标准和强制性条文、监理实施细则及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动有关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行主动监督和控制；督促承包商做好施工准备工作；做好各分部工程施工前的技术交底，严格审查承包商的施工组织设计和施工技术文件，确保承包商的施工组织合理，技术方案可行。严格控制承包商的开工条件。复核施工单位的测量放样。对原材料使用前进行见证取样检验，保证了原材料质量合格。严把开仓许可证批准关，对重要分部和隐蔽工程的施工实行旁站和跟踪控制，进行施工过程平行检测和检查。对工程质量实行事前、事中、事后的“三控制”原则，督促承包商加强质量管理。

### 4.1.4施工单位质量管理体系

施工单位的质量保证体系是工程质量实施的主体，各单位均成立了现场项目部，明确了项目经理等主要管理人员；各分部工程开工前，落实技术交底制度，使技术人员和施工人员做到心中有数；加大人员的培训工作，明确开工前、生产过程中、完工后质量检查的方法及步骤；原材料使用前进行取样送有资质的检测单位检验，合格报验后才能使用。生产过程中，建立了一套施工班组自检、项目部质检员复检、总公司质量管理处终检工程师进行终检的“三检制”。各承包商及时对质量进行评定，每月编制质量月报，对施工质量情况进行总结。在工程实施过程中，各施工单位结合工程实际，积极创新，加大投入，引进新工艺、新技术、新设备，为保证、提高施工质量起到了较好的作用。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

根据主体工程监理报告以及水土保持工程质量评定技术规程（SL336-2006）

和本工程实际的特点，将项目完成的水土保持工程措施和植物措施划分为2个单位工程、4个分部工程。详细划分情况见表 4-1。

表 4-1	水土保持工程项目一览表

| 单位工程 | 分部工程 | 规模 | 单元工程划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 防洪排导工程 | 截水沟 | m | 4690 | 每 100m 为一个单元 | 47个单元 |
| 防洪排导工程 | 雨水管网 | m | 1880 | 每 100m 为一个单元 | 19个单元 |
| 植被建设工程 | 植草 | hm² | 1.75 | 每0.1hm²为1个单元工 | 18个单元 |
| 植被建设工程 | 行道树及绿化 | hm² | 0.38 | 每0.1hm²为1个单元工 | 4个单元 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

根据《水土保持工质量评定规程》(SL 336—2006）的规定，认为广元市水柜路北延线道路工程水土保持工程为质量合格工程。在工程施工中没有发生质量隐患和事故。

广元市水柜路北延线道路工程水土保持工程进行质量评定的共有2个单位工程、4个分部工程。工程质量等级由施工单位初评，监理复核， 业主单位核定，其质量评定结果为：单元工程全部合格，分部工程、单位工程全部符合设计质量要求，项目总体质量达到设计要求。详见表 4-2。

表 4-2 水土保持工程质量评定情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程检验 | 质量评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 合格数量 | 合格率（%） |  |
| 防洪排导工程 | 截水沟 | 46 | 47 | 100 | 合格 |
| 防洪排导工程 | 雨水管网 | 19 | 19 | 100 | 合格 |
| 植被建设工程 | 植草 | 18 | 18 | 100 | 合格 |
| 植被建设工程 | 行道树及绿化 | 4 | 4 | 100 | 合格 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

项目有开挖方32.08万m³，需填方30.93万m³，根据挖填平衡结果需要在袁家坝砂场外购0.53万m³的沙石填料，同时有1.68万m³的弃渣，运至项目区西侧的莲花村垃圾场，不需要另外设弃渣场。

## 4.4总体质量评价

广元市城建投资集团有限公司在本工程建设过程中，建立了完整的质量保证体系，相应的设计、监理、施工和质量监督单位都建立了相应的质量保证体系，使工程质量得到保证。水土保持设施的工程质量检验评定资料签字齐全，对水土保持设施的质量验收结论为合格。

广元市城建投资集团有限公司对工程实施的各项水土保持措施涉及的1个防治分区、7个单位工程、82个分部工程进行了查勘，查勘结果表明：工程完成的水土保持措施已按设计要求完成，质量总体合格。因此，广元市城建投资集团有限公司认为：工程完成的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失的作用。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由广元市城建投资集团有限公司。组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，对其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。

## 5.2水土保持效果

本方案水土保持综合治理措施效益计算与评价，采用《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）进行分析计算。

表5-1 水土保持措施实施效果分析表

| 防治指标 | 防治 目标 | 实际 计算值 |
| --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 扰动土地面积7.02hm² | 扰动土地整治面积7.01hm² | 96% | 99.86% |
| 水土流失总治理度 | 造成水土流失面积7.02hm² | 水土流失治理达标面积7.01hm² | 96% | 99.86% |
| 土壤流失控制比 | 项目区允许土壤流失量值500t/km².a | 治理后平均土壤流失强度值500t/km².a | 0.9 | 1.0 |
| 拦渣率 | 总弃渣量1.68万方 | 实际拦渣量1.68万方 | 96 | 100% |
| 林草植被恢复率 | 可恢复林草植被面积2.98hm² | 林草植被面积2.98hm² | 98% | 99% |
| 林草覆盖率 | 项目建设净用地面积7.02hm² | 林草植被面积2.98hm² | 28% | 42.52% |

表5-2 水土保持方案水平年达标情况

| 序号 | 指标名称 | 防治目标(%） | 方案实施目标(%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | 96% | 99.86% | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度 | 96% | 99.86% | 达标 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 0.9 | 1.0 | 达标 |
| 4 | 拦渣率 | 96 | 100% | 未达标 |
| 5 | 林草植被恢复率 | 98% | 99% | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率 | 28% | 42.52% | 达标 |

水土保持措施的实施，防止了工程建设中的人为水土流失，改善了水土保持生态环境，减轻了工程建设对生态环境造成的负面影响，达到了防治水土流失的目的，对构建和谐社会，促进生态文明建设起到了积极作用。总的来说，水土保持措施实施后，基本能够满足方案编制提出的目标要求，水土保持基础效益良好。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，评估组结合现场查勘，针对工程建设的弃土弃渣管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真的了解，共发放公众调查表 30份。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的参考依据。在被调查者中，93%的人认为利州区水柜村对当地经济有积极的促进作用，87%的人认为项目建设对当地环境有较好的影响，90%的人认为项目区林草植被恢复情况较好，95%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用较好。

通过满意度调查，在项目建设实施过程中，建设单位注重水土保持工作的组织与落实，未发生水土流失事故。

# 6 项目初期运行及水土保持效果

## 6.1组织领导

广元市水柜路北延线道路工程法人为广元市城建投资集团有限公司。在工程建设期间，项目法人及现场建管机构严格执行基本建设程序，按照国家有关规定，通过公开招标选择设计、监理、施工、设备供应单位；通过合同（协议）、授权或各种工程建设管理办法明确各参建方的职责、工作程序及工作关系，加强内控制度，细化实施方案，明确节点目标，定期合理调度，严格资金管理，有效地控制了工程质量、安全、进度和工程投资。

## 6.2规章制度

为规范质量管理，保证工程质量，广元市城建投资集团有限公司制定了一系列有关规章制度，并在工程实践中不断完善，推动和规范工程水土保持建设。为加强工程施工安全，制定了《广元市水柜路北延线道路工程安全生产管理规定》；为加强工程资金管理，保证资金安全，规范工程建管费管理，制定了《广元市水柜路北延线道路工程建设价款结算管理办法》；为响应水利部创建文明工地的要求，印发《广元市水柜路北延线道路工程创建文明工地办法》等规章制度。

## 6.3建设管理

工程招标工作依据《中华人民共和国招标投标法》及水利部《水利工程建设项目招标投标管理规定》（14 号令）等法律、法规要求，本着“公开、公平、公正和诚信”的原则，实行公开招标。

主体工程自 2013年8月开工，2015年3月完工，工程建设依照合同完成了合同内容，实施的各项水土保持措施质量合格，符合要求。

## 6.4水土保持监测

广元市城建投资集团有限公司于2019年10月委托具有乙级水土保持监测资质的四川涪圣工程设计咨询有限公司开展水土保持监测工作，监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002）的技术要求编制相关报告。工程水土保持监测项目部共配置监测人员2名， 监测频率及内容基本符合相关规程规范及文件要求。工程水土保持监测共布设7处监测点位，采取地面观测与调查监测相结合的方式开展水土保持监测工作。水土保持监测单位日常根据工程水土保持监测实施方案及相关文件规定的监测频次要求开展水土保持监测数据收集和调查工作，并在数据分析的基础上编制监测季报等阶段性报告；监测过程中发现的问题向广元市城建投资集团有限公司提出建议，广元市城建投资集团有限公司及时进行了整改。

监测期间，监测单位定期按时向水行政主管部门汇报工程水土保持监测开展情况，并定期报送水土保持监测成果。

通过监测得，本工程建设实际发生水土流失防治责任范围7.02hm²。扰动地表面积7.02hm²，造成水土流失面积7.02hm²；经计算得，扰动土地治理率达 99.86%，水土流失总治理度达99.86%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 100%，植被恢复率 99%，林草覆盖率42.52%。各项指标监测值均达到方案设计防治目标值。

## 6.5水土保持监理

本工程水土保持监理依托监理单位四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司承担广元市水柜路北延线道路工程的水土保持监理工作。

监理单位制定了技术文件审核、审批制度、原材料、设备检验制度、工程质量检验制度、工程计量付款签证制度等监理制度，编制了水土保持监理规划、细则等前期文件，过程中采取现场记录、发布文件、巡视检验、跟踪检测和平行检测等监理方法对工程质量进行把控。对工程建设中发现的问题及时与广元市城建投资集团有限公司进行沟通，及时解决。

监理进度控制：①监理委托合同签订以后，立即组织有经验的监理工程师根据审查批准的工程总进度计划，编制本标段工程项目的总进度计划，并由此确定控制性施工项目及其工期和阶段性控制工期目标，并以此作为监理的进度控制依据。在总工期不变的前提下，进一步优化进度计划，提出工程的施工计划报业主批准；②认真审查施工承包人提交的施工方案、技术措施、施工措施和施工组织设计，实地检查施工前的各项准备工作，发现问题及时指令承包人予以改进，以排除各种可能影响施工进度的因素；③在施工过程中，监理人员坚持对施工承包人实际投入施工的人员数量及素质、施工设备的数量、规格型号及其设备状况、施工的组织状况等进行经常性的检查、监督和记录，当发现不能满足施工进度要求时，及时向承包人发出进度指令，要求限期采取措施予以解决；④监理工程师经常检查、督促施工承包人按有关施工的规范、规程的规定施工，搞好文明施工和安全施工，防止因出现质量、安全、环保事故而影响工程进度。

投资控制：①工程计量控制。会同承包人共同进行工程量计量：或监督承包人的计量过程，确认计量结果；或依据施工合同约定进行抽样复核；当承包人完成了每个计价项目的全部工程量后，监理机构要求承包人与其共同对每个项目的历次计量报表进行汇兑和总体量测，核实本工程的最终计量工程量；监理工程师发现计量有误，要求承包人重新进行必要的修正和调整。重新进行审核、计量。②付款申请和审查。对被认可计时结果，监理机构按要求受理承包人提交的付款申请。

监理单位根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007）和《水土保持工程质量评定规程》SL336-2006 进行项目划分，根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》GB/T22490—2008 进行单位工程与分部工程的质量评定。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程在建设过程中，广元市城建投资集团有限公司积极同水行政主管部门沟通联系，也得到了各级水行政主管部门的重视。广元市城建投资集团有限公司根据水土保持方案及初步设计批复完成了各项水土保持措施。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持补偿费为 10.3万元。按照《水土保持补偿费征收使用管理办法》的相关规定，本工程水土保持补偿费予以免征。

## 6.8水土保持设施管理维护

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由广元市城建投资集团有限公司管理。组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。

从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。

# 7结论

## 7.1结论

### 7.1.1水土保持制度落实情况

广元市城建投资集团有限公司按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规范、标准要求，委托四川涪圣工程设计咨询有限公司开展了工程水土保持方案编报工作， 并取得广元市水务局对工程水土保持方案的批复；工程按照水土保持要求布设水土保持措施，并在施工过程中制定了一系列管理规定及要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。

广元市城建投资集团有限公司在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案及初步设计，结合主体工程建设实际，与主体工程施工同步实施了水土保持工程， 水土保持专项设计的水土保持建设任务已完成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。

### 7.1.2水土保持措施质量情况

目前，广元市城建投资集团有限公司已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施；经自验核查各单位工程、分部工程质量全部合格，合格率100%，达到了水土流失防治要求。

### 7.1.3水土流失治理效果

通过对项目建设区水土流失的综合防治，项目建设区扰动土地治理率达99.86%，水土流失总治理度达99.86%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率100%，植被恢复率99%，林草覆盖率 42.52%。各项指标监测值均达到方案设计防治目标值。

### 7.1.4 运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由广元市城建投资集团有限公司管理。组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。

从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。

综上所述，本工程依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作；运行期间管理维护责任落实。符合水土保持设施验收条件。

## 7.2遗留问题安排

工程验收后，加强水土保持设施维护管理，确保水土保持功能的持续有效发挥。

# 8  附件

附件：

1、《广元市水柜路北延线道路工程水土保持方案的批复》广水函﹝2012﹞43号文件：

附图：

1、项目区地理位置图

2、项目区水系图

3、主体工程总平面布置图；

4、水土流失防治责任范围图；

5、水土保持措施布局及监测点位布设图。