水保方案（川）字第0050号

陵（江）宝（轮）二线二段道路工程

水土保持设施验收报告

建设单位：广元市城建投资集团有限公司

编制单位：四川润蜀工程勘察设计有限责任公司

2019年11月

单位地址：巴中市巴州区白云台街府台民居1703号

单位邮编：636600

联系人：吴  江

联系电话：15284720888

电子信箱：

批准：陈  盛

核定：钟万才

校核：吴  江

编写：胥  宏

王祠有

参加人员：

吴  江    岗培（乙川）级证字第（0754）号

胥  宏    岗培（乙川）级证字第（1150）号

王祠有    岗培（乙川）级证字第（1151）号

四川润蜀工程勘察设有限责任公司

二Ο一九年十一月

目 录

前言	3

1 项目及项目概况	5

1.1项目概况	5

1.2项目区概况	9

2水土保持方案和设计情况	15

2.1主体工程设计	15

2.2水土保持方案	15

2.2水土保持方案变更	15

2.3水土保持后续设计	15

3水土保持方案实施情况	16

3.1水土流失防治责任范围	16

3.2弃渣场设置	17

3.3取土场设置	17

3.4水土保持措施总体布局	17

3.5水土保持设施完成情况	18

3.6水土保持投资完成情况	20

4水土保持方案和设计情况	21

4.1质量管理体系	21

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	22

4.3弃渣场稳定性评估	23

4.4总体质量评价	24

5项目初期运行及水土保持效果	25

5.1初期运行情况	25

5.2水土保持效果	25

5.3公众满意度调查	26

6项目初期运行及水土保持效果	27

6.1组织领导	27

6.2规章制度	27

6.3建设管理	27

6.4水土保持监测	27

6.5水土保持监理	28

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	29

6.7水土保持补偿费缴纳情况	29

6.8水土保持设施管理维护	29

7结论	31

7.1结论	31

7.2遗留问题安排	32

8  附件	33

# 前言

陵（江）宝（轮）二线二段道路工程位于广元市城西，是广元市新一轮经济发展的重点区域，新建经过利州区盘龙镇。总体呈东北至西南走向，路线全长3676.917m，路基宽30m，沥青混凝土路面。与本项目相邻的陵宝快速通道是盘龙镇与宝轮镇区内的主要支撑路网，为城市二级公路，担负着广元城市中心组团与三江新区的交通、广元市区至盘龙机场的交通、国道108过境的交通、国道212线过境的交通和当地居民日常生活出入交通。

本次新建的陵（江）宝（轮）二线项目已经纳入《广元市2012年重点建设项目》，且项目位于“广元三江新区”内，项目建成后，可改善利州区盘龙镇与宝轮镇区内道路紧张的现状，提高全线通行能力；有利于加快重建工作进程；有助于促进农民生活的恢复、工农业和旅游产业的发展；将改善利州区路网结构；有利于区域经济的发展、对实施可持续发展战略都具有相当重要的意义。

2012年7月17日，广元市发展和改革委员会以“广发改投资【2012】81号”《关于陵（江）宝（轮）二线二段道路工程可行性研究报告的批复》同意本工程建设；受广元市城建投资集团有限公司委托，2012年8月，中国华西工程设计建设有限公司编制完成了《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程可行性研究报告》。

2013年6月，陵（江）宝（轮）二线二段道路工程正式开工建设，主体工程开工建设的同时，有关水土保持的工作也同时进行。根据实际调查以及查询主体工程设计、施工、监理及竣工资料，本工程的水土保持工程已于2015年7月底全面竣工。工程总投资19801.72万元，其中水土保持总投资为569.56万元，资金来源为政府拨款。本工程总占地面积为18.16hm²，工程永久占地面积为11.04hm²，临时占地面积为7.12hm²。项目在施工过程中总挖方量（含表土）106.40万 m³， 总填方量（含表土）47.90 万 m³，弃方58.50万 m³。

2012年11月四川涪圣工程设计咨询有限公司接受广元市城建投资集团有限公司的委托，承担本工程的水土保持方案编制工作。于2012年11月编制完成《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持方案报告书》（送审稿）。该报告书于2012年11月27日广元市水务局主持召开了《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持方案报告书<送审稿>》的技术审查会，于2013年1月上旬完成《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持方案报告书<报批稿>》。并2013年1月29日取得本工程水土保持批复。

2017 年 12月，广元市城建投资集团有限公司委托四川涪圣工程设计咨询有限公司负责本工程水土保持监测工作，监测单位依照相关技术规程要求进行了监测点布设，编写监测实施方案，季报等工作，完成监测后于 2019年11月提交了工程监测总结报告。

水土保持监理依托主体监理单位四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司进行，监理单位按照相关规程完成了监理实施方案、细则、项目划分和工作总结报告。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第 16 号）以及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）的规定，本工程在水土保持设施完工后，广元市城建投资集团有限公司成立了由设计、施工、监理等单位参与的验收编制组对陵（江）宝（轮）二线二段道路工程道路工程水土保持设施开展了验收报告的编制。广元市城建投资集团有限公司在对工程设计、招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料的查阅及对工程现场的核验后，广元市城建投资集团有限公司认为工程已具备申请水土保持设施竣工验收的条件，并与水土保持设施验收报告编制单位一起完成了《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程道路工程水土保持设施验收报告》。

# 1 项目及项目概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

陵（江）宝（轮）二线二段道路工程，东接陵（江）宝（轮）二线一段道路K 线终点处（K3+000），经陵江乡火神庙、福祥砖厂南侧至庙儿粱，穿老马崖、别石崖垭口，沿宁家湾至烟里坪，与宝成铁路平行布设，于张家嘴以互通式立交与老陵宝路相接，路线终点为（K6+676.917）。路线全长3676.917 米。

项目区地理位置详见图1-1所示：

图1-1 项目区地理位置图

### 1.1.2主要技术指标

项目名称：陵（江）宝（轮）二线二段道路工程道路工程；

建设单位：广元市城建投资集团有限公司；

建设性质：新建工程；

等级与规模：陵陵（江）宝（轮）二线二段道路工程公路等级为城市次干路I级。工程路线全长3676.917m。本段道路共设置桥梁504m/5座，涵洞4处。

所属流域：长江水系嘉陵江流域；

总投资：19801.72万元，其中土建投资9106.60万元。

建设工期：总工期为26个月，于2013年6月开工建设，2015年7月建成通车。

本工程组成、主要工程数量及技术指标详见表1-1。

表1-1     技术指标及建设规模

| 一、基本情况 |
| --- |
| 1 | 项目名称 | 陵（江）宝（轮）二线二段道路工程 |
| 2 | 公路等级 | 城市次干路 |
| 3 | 建设地点 | 广元市利州区盘龙镇 |
| 4 | 工程性质 | 新建 |
| 5 | 建设单位 | 广元市城建投资集团有限公司 |
| 6 | 投资单位 | 国家投资及地方自筹 |
| 7 | 里程长度 | 3676.917m | 设计时速 | 40 km/h |
|  | 路面形式 | 沥青混凝土路面 | 设计荷载 | 公路Ⅰ级 |
|  | 路基宽度 | 30 m | 车道宽度 | 3×3.5 m |
|  | 最大纵坡 | 6% | 桥梁宽度 | 与路基同宽 |
|  | 最小坡长 | 110m | 桥涵设计洪水频率 | 1/50 |
| 8 | 投资估算 | 19801.72万元 |
| 9 | 土建投资 | 9106.60万元 |
| 10 | 建设期 | 2013年6月至2015年7月 |
| 二、项目组成 |
| 项目组成 | 占地面积（hm²） | 主要工程量 |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 项目名称 | 工程数量 |
| 路基工程区 | 8.94 | 8.94 | 0 | 桥梁/涵洞 | 5座/3座 |
| 桥梁工程区 | 2.10 | 2.10 | 0 |  |  |
| 施工场地区 | 1.83 | 0 | 1.83 | 预制场/拌和场 | 1处/1处 |
| 施工便道区 | 0.30 | 0 | 0.30 | 施工便道 | 500m |
| 弃渣场 | 4.99 | 0 | 4.99 |  |  |
| 合计 | 18.16 | 11.04 | 7.12 |  |  |
| 三、项目土石方挖填工程量（万m³） |
| 挖方 | 填方 | 弃方 | 备注 |
| 106.40 | 47.90 | 58.50 | - |
| 注：项目土石方量主要包括路基、互通和桥梁等 |

### 1.1.3项目投资

工程总投资19801.72万元，其中土建投资9106.60万元；资金来源为政府拨款。

### 1.1.4项目组成及布置

#### 1.1.4.1项目组成

本项目主要由路基工程、桥涵工程、施工场地区(预制场和拌和场等)、施工便道区、弃渣场五个部分组成，其中路基工程及桥涵工程为永久工程，包括路基路面、涵洞和管理设施等主要建筑物。施工场地区及施工便道区为临时工程。

#### 1.1.4.2总平面布局

陵（江）宝（轮）二线二段道路工程，东接陵（江）宝（轮）二线一段道路K 线终点处（K3+000），经陵江乡火神庙、福祥砖厂南侧至庙儿粱，穿老马崖、别石崖垭口，沿宁家湾至烟里坪，与宝成铁路平行布设，于张家嘴以互通式立交与老陵宝路相接，路线终点为（K6+676.917）。路线全长3676.917 米。

#### 1.1.4.3竖向布置

本工程最大纵坡4.0%，最小纵坡0.3％。道路最小坡长100m，最小凸形竖曲线半径为2000m，最小凹形竖曲线为1200m，竖曲线最小长度60m。

### 1.1.5施工组织及工期

#### 1.1.5.1施工组织

（1）施工管理机构

成立建设指挥部及专职的监理部，以便对项目施工计划、财务、外购材料、施工机械设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算、环境保护、水土保持等工作进行统一管理，地方政府参与领导管理，以发挥其优势及积极性。成立专职的监理机构对工程质量进行监督、计量与支付，确保工程质量及工期。

（2）施工组织管理

为确保工程质量和工期，必须组建精干的管理机构，严格控制施工进度和质量。路段应根据工程数量、施工难易、工期安排等划分施工单元，施工单位采用招标方式确定。工程实施中必须认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针和国家有关质量法规，实行项目法人责任制、工程招投标制、监理制和合同管理制，强化质量管理，形成一套行之有效的质量管理体系。

（3）施工条件

1.主要材料供应

本项目属山区丘陵地带，挖方量大，路基填料可充分利用工程范围内的合格挖方材料，根据调查，各料场开采条件优越，运输条件良好，能够保证供应，可满足设计施工需求。项目建设所需的砂石、卵石、片石等材料均购买，不自备取料场。建设单位购买施工材料时应选择在当地水行政主管部门备案的砂石料场购买，对砂石料场开采过程及开采后的水土流失防治责任由料场经营者负责。

2.施工供水、供电

（1）项目位于城区，施工用水可从周边市政供水管接入。

（2）项目区有国家电网接入，施工用电安全、方便。

3.施工排水

施工期雨水经临时排水沟汇入场地外市政管网。

4.机械维修

工程所在地交通运输业、机械加工及修造业等均具备一定的规模和能力，能满足项目施工的需要；工程施工的部分大型施工机械可在当地维修。

5.施工交通运输

本工程周边有城市道路通过，施工机械、材料、人员等可直接抵达施工现场，公路运输较方便。

#### 1.1.5.2施工布置

（1）施工营地

由于本工程位于主城区，居民点分布较多，人口较为密集，因此施工单位办公及住宿可就近向区域居民租房，避免新建营地引起新的水土流失，其面积不再列入工程占地面积。

（2）施工场地

本项目施工场地主要包括预制场和拌和场。预制场主要用于桥梁和涵洞的预制，本项目布设一个预制场，初列预制场位于K4+500处，占地面积约1.05hm²，主要占用的旱地和其他林地。拌和场本项目布设一处，位于K4+600处，占地面积约为0.78hm²，主要占用的旱地和其他林地。

（3）施工便道

施工便道为泥结碎石路面，车道宽度区3.5m即可满足施工要求，在错车时适当加宽车道，便道两侧分别修建排水沟，因此，便道宽度平均取6.0m，长度约为500m，占地面积为0.30hm²。

#### 1.1.5.3施工工期

本工程原计划工期为 2012年11月开工建设，2013年10月建成通车，总工期为12个月；实际建设工期为 2013年6月开工建设，2015年7月竣工，总工期为26个月。

### 1.1.6土石方情况

工程建设过程中总挖方量（含表土）106.40万 m³， 总填方量（含表土）47.90 万 m³，弃方58.50万 m³。

### 1.1.7征占地情况

道路工程占地面积为16.36hm²，其中永久占地11.04hm²，临时占地5.32hm²。占地类型包括水田0.86hm²，旱地5.25hm²，其他林地7.40hm²，宅基地0.92hm²，内陆滩涂1.93hm²。

详见表1-2。

表1-2            项目占地面积统计表        （单位：m²）

| 分区 | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 林地 | 住在用地 | 水域 | 小计 | 耕地 | 林地 | 小计 |  |
|  | 水田 | 旱地 | 其他 林地 | 农宅 基地 | 内陆 滩涂 |  | 旱地 | 其他 林地 |  |  |
| 路基工程区 | 0.80 | 1.92 | 4.12 | 0.47 | 1.63 | 8.94 |  |  |  | 8.94 |
| 桥涵工程区 | 0.06 | 0.11 | 1.18 | 0.45 | 0.30 | 2.10 |  |  |  | 2.10 |
| 施工场地区 |  |  |  |  |  |  | 1.21 | 0.62 | 1.83 | 1.83 |
| 施工便道区 |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.30 |
| 弃渣场 |  |  |  |  |  |  | 1.87 | 3.12 | 4.99 | 4.99 |
| 小计 | 0.86 | 2.03 | 5.30 | 0.92 | 1.93 | 11.04 | 3.22 | 3.9 | 7.12 | 18.16 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本工程安置采取现金补偿的方式，由当地政府统一拆迁安置补偿。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

广元市利州区地处四川盆地北部边缘，嘉陵江上游。地势东北、西北高、中部低，形成北部中山区，中部河谷浅丘及平坝区，南部低山区的特殊地理环境。全区70%属山地类型。境内山峰属米仓山脉西、岷山脉东，龙门山脉东北三尾端的余脉。最高点西北部白朝乡的黄蛟山海拔1917米，最低点南部嘉陵江边的牛塞坝海拔454米。

道路在大地构造上位于四川中凹陷燕山褶皱区的川北凹陷构造带，地貌单元总体属丘陵地貌；并据地形图和红线图可知，拟建路段地形起伏变化较大，最大高差达156 米，最高点高程为536 米，位于道路西部；最低点高程为480 米，位于道路东部。

（2）地质构造、地质灾害及地震

1）地质构造

广元市利州区，属秦巴构造褶皱区，北缘南秦岭正地槽背斜及广元地区早期两个断裂带（临庵寺—茶坝大断裂，马角坝—罗家坝大断裂）；东连大巴山中生代过渡带；西临龙门山边缘坳陷带。受不同时期断裂地层影响，地层相互掩盖、堆积，地层发育较好，场地位于南河I级阶地及基岩陡坡山前缓坡，岩层埋深一般，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组泥岩，据区域地质资料，该区地层多呈单斜构造，地层产状为165°∠12°。

1、工程地质岩组

根据出露地层类型、结构及主要工程地质特征划分为坚硬岩组和松散岩组两类。

坚硬岩组： 包括侏罗系中统之变灰色块状长石石英砂岩与紫色粉

砂岩、泥岩互层，黄灰色厚层砂岩、泥岩互层，底部为石英质砾岩，这类岩石坚硬、性脆，由于裂隙发育程度一般，岩石较完整，崩塌、滑坡等地质灾害不发育。

松散岩组：区内第四系松散岩类，按其成因类型主要有坡积、冲洪层和冲积层。

2、斜坡类型

评估区内植被较发育，地形坡度较低，一般为10°~20°，局部有丘坝，第四系覆盖层较薄，5m～10m左右等，斜坡陡坎地段岩体裸露，拟用地范围内主要出露地层为第四系冲洪积层和残坡积层， 两侧山势平缓，岩性为板岩、砂岩、粉砂岩等。故本区斜坡分为土质斜坡和岩质斜坡，两斜坡类型分述如下：

（1）土质斜坡

一般为第四系冲洪积或坡洪积堆积物，自然坡度多为10°～20°左右，表层多被第四系松散堆积物覆盖，斜坡物质一般为粉质粘土、碎石土组成，结构较致密，坡体稳定性较好。

（2）岩质斜坡

为调查区内主要斜坡类型、斜坡表面多覆盖薄层第四系覆盖层，坡度在10°～30°左右，组成斜坡体的岩质成分为砂岩、板岩等，岩层节理、裂隙不发育，风化程度较低，不容易发生崩塌、崩滑等地质灾害。

2）地层岩性

本项目场地内地层自上而下为第四系松散岩类分述如下：

（1）冲洪积层（Q4al+pl）：岩性以粉砂质粘土为主，次之为粉砂，局部地段底部有少许的砂和砾石。

（2）残坡积层（Q4el+dl）：广泛分布于低山区单面山的顺向坡上，少量发育在梯状沟谷的台基上。岩性以粉砂质粘土为主，间夹少许碎石和粉砂，局部地段还有夹杂有崩塌的石块、巨石、厚度一般3m～5m间，局部可达10m以上。

评估区内地质构造条件较好，地层主要为河流低丘坝，岩石较完整，裂隙隙较发育；地层硬度较好，风化作用不是十分强烈，河相沉积物地层致密性较好，地形起伏坡度不大，并无断层等不良地质构造发育；区内地壳活动比较稳定，堆积物覆盖层较薄，崩塌滑坡等地质灾害不发育，因此区内工程地质条件较好。

3）地质灾害及地震

从区域地质资料来看，该区域所处的地壳为稳定的板块，区域构造上，拟建区域为龙门山及摩天岭构造带，地质构造简单，主要表现为一系列舒缓褶皱，无大的断裂破坏。拟建区域构造属于纬向构造带，处于苍溪背斜南翼，为单斜构造区，根据区域地质资料、工程地质测绘，结合现场地表地质调查和钻探揭露表明，目前拟建场地范围内揭露基岩为泥岩，层位稳定，无活动断层、构造破碎带、泥石流、地下洞室、崩塌等不良地质作用。

根据《中国地震动参数区划图》GB18036-2015查得：项目区地震动峰值加速度为 0.10g，反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为 VII度，设计地震分组为第二组。

（3）气象

项目区属亚热带温暖湿润季风气候区，因为北隔秦岭，东南屏华蓥山脉，源自或途经西伯利亚的冷空气难以入侵流域内，具有四川盆地底部共同的气候特征：四季分明，雨量充沛，冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾。项目区年均温16.1℃，一月均温6.9℃，七月均温26℃，极端最高气温40.3℃(1953年8月19日)、极端最低气温-3.80C (1956年1月9日)，多年平均降水量941.8mm，降水量年内季节分配不均，降水变率较大，主要集中于6月～9月，占全年降水量的70%左右，相对湿度76%左右，风向受秦岭和大巴山影响，多为北风，平均风速1.3m/s，最大达8级。除山区外，霜雪少见，无霜期长达291天。

表1-3                        项目区域气象特征值

| 气象要素 | 单位 | 广元市利州区 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均 | ℃ | 16.1 |
|  | 极端最高 | ℃ | 40.3 |
|  | 极端最低 | ℃ | -3.8 |
|  | =10℃积温值 | ℃ | 5514 |
| 多年平均风速 | m/s | 1.3 |
| 多年平均无霜期 | d | 291 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 1002 |
| 多年平均相对湿度 | % | 76 |

表1-4                    项目区短历时暴雨特征值表

| 时段 | 均值 （mm） | Cv | Cs/Cv | 各频率设计暴雨（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=2% | P=3.3% | P=5% | P=10% |
| 10 分钟 | 16 | 0.38 | 3.5 | 32.3 | 30.3 | 27.7 | 24.4 |
| 1小时 | 45 | 0.5 | 3.5 | 108.9 | 100.3 | 89.6 | 74.7 |
| 6小时 | 80 | 0.6 | 3.5 | 220.8 | 200.9 | 176 | 141.6 |
| 24小时 | 130 | 0.58 | 3.5 | 349.7 | 319.20 | 280.8 | 227.5 |

（4）水文

本项目属于嘉陵江流域，嘉陵江是长江上游的支流，为广元市利州区最大的河流，发源于陕西省凤县北部的秦岭南麓境内，于阳平关进入广元境内，至昭化纳白龙江，南流经苍溪、阆中、南充等地到合川先后与涪江、渠江汇合，到重庆市注入长江，总长1119.00km，流域面积近16万km²，河道平均比降3.80‰，地段河谷为“V”形，坡谷陡达40°以上。嘉陵江径流由降雨补给，水量丰沛。洪水特征是历时短、洪峰高。据四川省气象局统计，1485年～1949年近500年内嘉陵江洪水共发生133次，其中出现历史较大洪水共36次。在广元段嘉陵江年平均流量163.00m³/s，多年平均枯水期流量31.25m³/s。据调查，嘉陵江水位约为459.70m，最大水位深度约为2.80m，流速约0.35m/s，流量约84.00m³/s，历史最高洪水位约为471.20m，下游上石盘水电站建成后蓄水位为472.50m。

（5）土壤

利州区基质以石灰岩和砂岩为主，土壤类型有紫色土冲积土，山地黄壤及少量黄棕壤。低山下部及河谷浅丘平坝区分布着紫色土，冲积土，低山中上部为山地黄壤和黄棕壤。质地以中壤和砂壤为主，偶而有少量的重壤和轻壤土，土壤化学性质呈酸性或微酸性反应，PH值一般在5.0～6.0左右。土层厚度一般多在40～100厘米之间，表土层为5～30厘米左右。项目区主要为紫色土及沙壤土。

（6）植被

利州区属亚热带常绿阔叶林，天然植被以南山为界，由南向北过度到常绿、落叶阔叶混交林和针叶林，北部是青冈、马尾松、华山松为代表的植被区，南部是柏木、慈竹为代表的植被区。森林植被是以人工更新的马尾松、柏木针叶林和天然更新的青冈阔叶林为主。由于环境自然多样，生物资源丰富，种类繁多，主要乔木树种有马尾松、柏木、水青冈、小叶榕、油松、青冈、华山松等，经济林产品以木耳、核桃、板栗、水果等为主。马尾松林主要分布在西部的中山区，柏木林主要分布在西北中山区和沿江的河谷低山浅丘区，木耳、核桃、板栗主要产于白朝、宝轮、三堆、金洞、大石、荣山一带的乡镇。

全区林业用地面积100995.5hm²，占全区幅员面积的68.2%，其中有林地49411hm²，占林业用地的48.9%，疏林地362.2hm²，占林业用地的0.4%，灌木林地18946.1hm²，占林业用地的18.8%，未成造林地746.3hm²，占林业用地的0.7%，无林地31528.3hm²，占林业用地的31.2%，全区活立木总蓄积量311.68hm²，森林覆盖率为59.23%。项目区无珍惜动植物，不占用基本农田，不涉及景区及自然保护区。

（7）其他

项目区位于广元市利州区盘龙镇，周围主要为林地、和耕地，不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区，自然保护区，世界文化和自然遗产地、风景名胜区，地质公园，森林公园，重要湿地等。

### 1.2.2水土流失及防治情况

（1） 项目区水土流失现状

利州区幅员面积为1535.25平方公里，区境内农业发达，坡耕地多，水土流失严重。根据2011年第一次全国水利普查水蚀普查成果，利州区水土流失面积达584.71km²，占幅员面积的38.08%。年土壤侵蚀量达223.55万t。

表4-5  水土流失现状表

| 编号 | 侵蚀强度 | 利州区 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积（km²） | 占幅员面积的% |
| 1 | 微度侵蚀 | 950.54 | 61.91 |
| 2 | 轻度水力侵蚀 | 347.97 | 22.67 |
| 3 | 中度水力侵蚀 | 159.66 | 10.40 |
| 4 | 强烈水力侵蚀 | 36.53 | 2.38 |
| 5 | 极强烈水力侵蚀 | 21.44 | 1.40 |
| 6 | 剧烈水力侵蚀 | 19.11 | 1.24 |
|  | 合 计 | 1535.25 | 100.00 |

（2）项目区水土流失现状

根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保[2013]188号）。项目区属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）项目区属于西南土石山区，容许土壤流失量为500t/ km².a。项目区为水力侵蚀，侵蚀强度以轻度侵蚀为主。表现形式主要为面蚀和沟蚀。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2012年5月，中国华西工程设计建设有限公司完成陵（江）宝（轮）二线二段道路工程道路工程》可研报告

2012年7月17日，广元市发展和改革委员会关于《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程道路工程可行性研究报告的批复》广发改投资【2012】81号；

2012年9月，中国华西工程设计建设有限公司完成陵（江）宝（轮）二线二段道路工程道路工程》施工图设计；

## 2.2水土保持方案

2012年10月四川涪圣工程设计咨询有限公司接受广元市城建投资集团有限公司的委托，承担本工程的水土保持方案编制工作。于2012年11月编制完成《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程道路工程水土保持方案报告书》（送审稿）。该报告书于2012年11月27日广元市水务局主持召开了《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持方案报告书<送审稿>》的技术审查会，于2013年1月上旬完成《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持方案报告书<报批稿>》。并2013年1月29日取得本工程水土保持批复。

## 2.2水土保持方案变更

本工程不涉及水土保持方案变更。

## 2.3水土保持后续设计

工程不涉及水土保持后续设计。

# 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则和《中华人民共和国水土保持法》第一章第八条规定“从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护水土资源，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失”。因此，本工程水土流失防治责任由广元市城建投资集团有限公司。

按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的规定，通过现场调查和查勘确定本项工程水土流失防治责任范围包括：项目建设区和直接影响区。

经统计，本工程水土流失防治责任范围面积18.16hm²，其中项目建设区18.16hm²，直接影响区0m²。水土流失防治责任范围详见附图。

### 3.1.1项目建设区

项目建设区主要包括：路基工程区、桥涵工程区、施工便道区、施工场地区和弃渣场区。占地面积18.16hm²，其中路基工程8.94hm²，桥涵工程2.1hm²，施工便道0.30hm²，施工场地1.83hm²，弃渣场4.99hm²。

### 3.1.2直接影响区

根据《四川省水利厅关于印发<四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定>的函》（川水函[2014]1723号）文件规定：直接影响区应提出相应的水土流失防治要求，可不计列面积：矿山采空区、移民安置、专项设施迁（改、复）建等应列入直接影响区。由建设单位直接实施的移民安置、专项设施迁（改、复）建等，应列入项目建设区。再结合现场踏勘和经验，确定本工程直接影响区面积为0m²。

### 3.1.3 水土流失防治分区

根据工程项目组成及施工布局，结合水土流失调查和预测成果，采取实地调查勘测、资料收集与数据分析相结合的方法，按照水土流失防治责任范围内工程扰动破坏方式、新增水土流失类型和形式相近的原则，将项目区分为路基工程区、桥涵工程区、施工道路区和临时堆土区。分区结果见表3-1。

表3-1               水土流失防治分区表             单位： hm²

| 分区 | 面积 |
| --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| 路基工程区 | 8.94 | 0 | 8.94 |
| 桥涵工程区 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 施工场地区 | 1.83 | 0 | 1.83 |
| 施工便道区 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 弃渣场区 | 4.99 | 0 | 4.99 |
| 合计 | 18.16 | 0 | 18.16 |

## 3.2弃渣场设置

工程建设过程中总挖方量（含表土）106.40万 m³， 总填方量（含表土）47.90 万 m³，弃方58.50万 m³。本项目共设置3个弃渣场，分别为3#弃渣场（k3+850）1.67hm²、4#弃渣场（k4+150）2.04hm²其中表土堆放场面积0.53hm²、5#弃渣场（k5+010）1.28hm²。

## 3.3取土场设置

本工程建设所需的砂石、水泥、石料等直接向市场购买，项目建设不设置取土（石、料）场。

## 3.4水土保持措施总体布局

在措施总体布置上，根据防治区的特点，采取针对性较强的措施。通过综合治理，使工程建设产生的新增水土流失得到有效控制，避免产生新的环境问题。

本工程为建设类项目，占地面积较小，工程布局较为单一。经分析预测产生水土流失的主要区域是项目建设区，产生水土流失的主要时段是施工建设期。因此水土保持措施安排主要针对施工破坏扰动的地表，在施工期采取技术可行、经济合理的水土保持措施以减少水土流失。水土保持防治措施体系见下表。

表 3-2   项目水土流失防治措施体系表

| 工程项目 | 防治措施 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程区 | 工程措施 | 排水管 | m | 6832 |
|  |  | 雨水检查井 | 个 | 52 |
|  |  | 表土剥离 | 万m³ | 3.07 |
|  | 植物措施 | 中央绿化带 | hm² | 0.88 |
|  |  | 行道树 | 棵 | 1770 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | m | 1500 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 7400 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 15 |
|  |  | 彩条布覆盖边坡 | m² | 18000 |
| 桥涵工程区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 2.1 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 2580 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 105 |
|  | 临时措施 | 施工围堰 | m³ | 267 |
| 施工便道区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 0.3 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 350 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 15 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 1000 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 1 |
|  |  | 彩条布覆盖 | m² | 1418 |
| 施工场地区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 1.83 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 744 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 31 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 3000 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 1 |
|  |  | 彩条布覆盖 | m² | 4000 |
| 弃渣场区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 4.99 |
|  |  | 浆砌石挡土墙 | m | 1500 |
|  |  | 浆砌石排水沟 | m | 1600 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 1019 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 150 |
|  | 临时措施 | 临时沉砂池 | 座 | 3 |

## 3.5水土保持设施完成情况

本工程实际占地面积18.16hm²，其中路基工程8.94hm²，桥涵工程2.1hm²，施工便道0.30hm²，施工场地1.83hm²，弃渣场4.99hm²。总挖方量（含表土）106.40万 m³， 总填方量（含表土）47.90 万 m³，弃方58.50万 m³。

根据现场调查：本工程全部竣工，工程施工期间采取的水土保持措施和《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程》的水土保持措施以及主体工程设计的具有水土保持功能的措施基本一致。具体为：

（1）路基工程区：

工程措施：排水管6832m雨水检查井52个，表土剥离3.07万m³。

植物措施：中央绿化带0.87hm²，行道树1770颗。

临时措施：临时排水沟7420m，临时沉沙凼15座。彩条布覆盖边坡12000m²，临时拦挡1550m。

（2）桥涵工程区：

工程措施：土地整治2.1hm²。

植物措施：撒播草籽100kg，乔木2550颗。

临时措施：施工围堰270m³。

（3）施工便道区：

工程措施：土地整治0.3hm²；

植物措施：撒播草籽15kg，乔木355颗。

临时措施：临时排水沟1200m，临时沉沙凼1座，彩条布1450m²。

（4）施工场地区：

工程措施：土地整治1.83hm²；

植物措施：撒播草籽30kg，乔木745颗。

临时措施：临时排水沟3100m，临时沉沙凼1座，彩条布4200m²。

（5）弃渣场区：

工程措施：土地整治4.99hm²，浆砌石挡土墙1510m，浆砌石排水沟1650m；

植物措施：撒播草籽155kg，乔木1020颗。

临时措施：临时沉沙凼3座。

表3-3   方案批复的和实际完成的水土保持工程量对比表

| 工程项目 | 防治措施 | 规模 | 方案批复数量 | 实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 路基工程区 | 工程措施 | 排水管 | m | 6832 | 6832 | 6832 |
|  |  | 雨水检查井 | 个 | 52 | 52 | 52 |
|  |  | 表土剥离 | 万m³ | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
|  | 植物措施 | 中央绿化带 | hm² | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
|  |  | 行道树 | 棵 | 1770 | 1770 | 1770 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | m | 1500 | 1500 | 1550 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 7400 | 7400 | 7420 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 彩条布覆盖边坡 | m² | 18000 | 18000 | 12000 |
| 桥涵工程区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 2580 | 2580 | 0 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 105 | 105 | 100 |
|  | 临时措施 | 施工围堰 | m³ | 267 | 267 | 270 |
| 施工便道区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 350 | 350 | 0 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 15 | 15 | 15 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 1000 | 1000 | 1200 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 彩条布覆盖 | m² | 1418 | 1418 | 1450 |
| 施工场地区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 744 | 744 | 0 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 31 | 31 | 30 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 3000 | 3000 | 3100 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 彩条布覆盖 | m² | 4000 | 4000 | 4200 |
| 弃渣场区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
|  |  | 浆砌石挡土墙 | m | 1500 | 1500 | 1510 |
|  |  | 浆砌石排水沟 | m | 1600 | 1600 | 1650 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 1019 | 1019 | 0 |
|  |  | 撒播草籽 | kg | 150 | 150 | 155 |
|  | 临时措施 | 临时沉砂池 | 座 | 3 | 3 | 3 |

## 3.6水土保持投资完成情况

本工程水土保持总投资为596万元，其中工程措施139.775万元、植物措施292.43万元、临时工程费68.39万元，独立费用52.22万元（建设管理费5.22万元、科研勘测设计费6万元、工程建设监理费15万元，水土流失监测费16万元，竣工验收技术评估费10万元），基本预备费16.17万元，水土保持补偿费27.02万元。详见表3-4：

表3-4  水土保持投资完成情况表    单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称 | 方案设计投资 | 实际完成投资 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施费 | 137.69 | 139.77 | 2.08 |
| 二 | 植物措施费 | 291.94 | 292.43 | 0.49 |
| 三 | 临时工程费 | 67.4 | 68.39 | 0.99 |
| 四 | 独立费用 | 44.29 | 52.22 | 7.93 |
| 1 | 建设管理费 | 4.29 | 5.22 | 0.93 |
| 2 | 科研勘测的设计费 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 工程建设监理费 | 12 | 15 | 3 |
| 4 | 水土流失监测费 | 12 | 16 | 4 |
| 5 | 竣工验收技术评估费 | 10 | 10 | 0 |
| 五 | 基本预备费 | 15.52 | 16.17 | 0.65 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 27.02 | 27.02 | 0 |
| 七 | 水土保持措施总投资 | 583.86 | 596 | 12.14 |

# 4水土保持方案和设计情况

陵（江）宝（轮）二线二段道路工程将水土保持管理纳入主体工程建设当中，构建了完善的管理体系。水土保持措施主要包括工程措施、植物措施及临时措施等。根据现状调查及查验主体设计、施工、监理及竣工资料本工程基本按照施工图设计制定的水土保持措施布局实施，并根据实际情况进行优化与调整。

## 4.1质量管理体系

### 4.1.1建设单位质量管理体系

一是严格按照有关规定，认真建立、健全“法人负责、企业保证、监理控制、政府监督”的质量管理体系，质量管理工作的组织机构、职责、制度、程序、监督形成了有机整体。二是不断强化全员质量意识，推动全面质量管理， 保证了工程质量处于受控范围。工程开工前，建管局按规定办理了质量监督手续。三是在工程实施过程中，建设单位建立了质量检查体系，进行了项目划分， 不定期的检查施工单位质量保证体系运作情况、监理单位的质量控制体系的工作质量，按规定核定工程质量等级，组织（参与）相关验收，进一步促进了各参建单位质量管理水平的提高。

### 4.1.2设计单位质量管理体系

在设计过程中，设计人员严格按质量管理体系运行，始终严把质量关。设计人员通过深入现场了解新情况、新问题，及时做出必要的设计修改，并将修改的通知及图纸及时交付建设单位，满足施工的需要。设计文件实行逐级校审制，对设计中每一环节存在的问题都有详细记录，并交设计人员加以更正。各专业之间相互协调，相互合作，完整地填写资料卡，设计过程中每一步都是责任到人，确保了工程设计质量。

### 4.1.3监理单位质量管理体系

监理单位成立了项目监理部，在总监理工程师的带领下成立质量控制机构，明确职责，严格施工过程管理。监理部制定了监理规划和监理实施细则。在施工中监理处始终坚持按照相关工程建设标准和强制性条文、监理实施细则及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动有关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行主动监督和控制；督促承包商做好施工准备工作；做好各分部工程施工前的技术交底，严格审查承包商的施工组织设计和施工技术文件，确保承包商的施工组织合理，技术方案可行。严格控制承包商的开工条件。复核施工单位的测量放样。对原材料使用前进行见证取样检验，保证了原材料质量合格。严把开仓许可证批准关，对重要分部和隐蔽工程的施工实行旁站和跟踪控制，进行施工过程平行检测和检查。对工程质量实行事前、事中、事后的“三控制”原则，督促承包商加强质量管理。

### 4.1.4施工单位质量管理体系

施工单位的质量保证体系是工程质量实施的主体，各单位均成立了现场项目部，明确了项目经理等主要管理人员；各分部工程开工前，落实技术交底制度，使技术人员和施工人员做到心中有数；加大人员的培训工作，明确开工前、生产过程中、完工后质量检查的方法及步骤；原材料使用前进行取样送有资质的检测单位检验，合格报验后才能使用。生产过程中，建立了一套施工班组自检、项目部质检员复检、总公司质量管理处终检工程师进行终检的“三检制”。各承包商及时对质量进行评定，每月编制质量月报，对施工质量情况进行总结。在工程实施过程中，各施工单位结合工程实际，积极创新，加大投入，引进新工艺、新技术、新设备，为保证、提高施工质量起到了较好的作用。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分结果

根据主体工程监理报告以及水土保持工程质量评定技术规程（SL336-2006）

和本工程实际的特点，将项目完成的水土保持工程措施和植物措施划分为5个防治分区、12个单位工程、13个分部工程。详细划分情况见表 4-1。

表 4-1	水土保持工程项目一览表

| 分区 | 单位工程 | 分布工程 | 单元工程划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程区 | 排水工程 | 排水沟 | 每 100m 为一个单元工程 | 浆砌石砌筑 |
|  |  | 雨水检查井 | 每 10m 为一个单元工程 | / |
|  | 植被建设工程 | 绿化 | 每0.1hm²为1个单元工程 | 中央绿化带 |
| 桥涵工程区 | 土地整治 | 场地平整 | 每0.1hm²为1个单元工程 | / |
|  | 植被建设工程 | 绿化 | 每0.1hm²为1个单元工程 | 中央绿化带 |
| 施工便道区 | 土地整治 | 场地平整 | 每0.1hm²为1个单元工程 | / |
|  | 植被建设工程 | 场地绿化 | 每0.1hm²为1个单元工程 | 乔木、值草 |
| 施工场地区 | 土地整治 | 场地平整 | 每0.1hm²为1个单元工程 | / |
|  | 植被建设工程 | 场地绿化 | 每0.1hm²为1个单元工程 | 乔木、值草 |
| 弃渣场区 | 土地整治 | 场地平整 | 每0.1hm²为1个单元工程 | / |
|  | 排水工程 | 排水沟 | 每 100m 为一个单元工程 | 浆砌石砌筑 |
|  | 拦挡工程 | 挡土墙 | 每 100m 为一个单元工程 | 浆砌石砌筑 |
|  | 植被建设工程 | 场地绿化 | 每0.1hm²为1个单元工程 | 乔木、值草 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

根据《水土保持工质量评定规程》(SL 336—2006)的规定，认为陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持工程为质量合格工程。在工程施工中没有发生质量隐患和事故。

陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持工程进行质量评定的共有5个防治分区、12个单位工程、13个分部工程。工程质量等级由施工单位初评，监理复核， 业主单位核定，其质量评定结果为：单元工程全部合格，分部工程、单位工程全部符合设计质量要求，项目总体质量达到设计要求。详见表 4-2。

表 4-2 水土保持工程质量评定情况表

| 分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程检验 | 质量评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 合格数量 | 合格率 |  |
| 路基工程区 | 排水工程 | 排水沟 | 69 | 69 | 100% | 合格 |
|  |  | 雨水检查井 | 6 | 6 | 100% | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 绿化 | 9 | 9 | 100% | 合格 |
| 桥涵工程区 | 土地整治 | 场地平整 | 3 | 3 | 100% | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 绿化 | 3 | 3 | 100% | 合格 |
| 施工便道区 | 土地整治 | 场地平整 | 3 | 3 | 100% | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 场地绿化 | 3 | 3 | 100% | 合格 |
| 施工场地区 | 土地整治 | 场地平整 | 19 | 19 | 100% | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 场地绿化 | 19 | 19 | 100% | 合格 |
| 弃渣场区 | 土地整治 | 场地平整 | 50 | 50 | 100% | 合格 |
|  | 排水工程 | 排水沟 | 17 | 17 | 100% | 合格 |
|  | 拦挡工程 | 挡土墙 | 16 | 16 | 100% | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 场地绿化 | 50 | 50 | 100% | 合格 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

（1）抗滑稳定计算

抗滑稳定安全系数Ks计算公式

Ks =（W+Py）×µ/ Px

其中：Ks—抗滑稳定安全系数

W—挡渣墙自重

Py ，Px—作用于挡渣墙上的郎肯主动土压力在垂直和水平方向上的分力

µ--挡渣墙与基础的摩擦系数，0.4

（2）抗倾覆稳定安全计算

Kt =（W×a+Py×b）/（Px×h）

其中：Kt—抗倾覆稳定安全系数

W—挡渣墙自重

Py ，Px—作用于挡渣墙上的郎肯主动土压力在垂直和水平方向上的分力

a—W对墙趾O点的力矩

b—Py对墙趾O点的力矩

h—Px对墙趾O点的力矩

3、计算结果

据以上公式，对浆砌石挡渣墙在满堆的情况下进行稳定计算，结果见下表。根据规程规定。在正常情况下，抗滑稳定系数必须大于或等于1.3，抗倾覆安全系数必须大于或等于1.5。计算结果表明，渣场在满堆的情况下，挡渣墙的抗滑、抗倾覆均满足安全稳定要求。

稳定计算结果表

| 计算内容 | 计算值 | 允许值 |
| --- | --- | --- |
| 抗滑稳定系数 | 1.518 | 1.3 |
| 抗倾覆安全系数 | 2.198 | 1.5 |

经土石方平衡，工程弃方总量58.50万m³，弃渣场占地面积为4.99hm²。

经计算，弃渣场在边坡比为1:2时，弃土场的各项安全指标均满足规范要求，施工期间为有效减少水土流失，对弃渣场采用浆砌石挡渣墙。

## 4.4总体质量评价

广元市城建投资集团有限公司在本工程建设过程中，建立了完整的质量保证体系，相应的设计、监理、施工和质量监督单位都建立了相应的质量保证体系，使工程质量得到保证。水土保持设施的工程质量检验评定资料签字齐全，对水土保持设施的质量验收结论为合格。

广元市城建投资集团有限公司对工程实施的各项水土保持措施涉及的5个防治分区、12个单位工程、13个分部工程进行了查勘，查勘结果表明：工程完成的水土保持措施已按设计要求完成，质量总体合格。因此，广元市城建投资集团有限公司认为：工程完成的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失的作用。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由广元市城建投资集团有限公司。组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，对发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。

## 5.2水土保持效果

本方案水土保持综合治理措施效益计算与评价，采用《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）进行分析计算。

表5-1 水土保持措施实施效果分析表

| 防治指标 | 防治 目标 | 实际 计算值 |
| --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 扰动土地面积18.16hm² | 扰动土地整治面积18.05hm² | 95% | 99.39% |
| 水土流失总治理度 | 造成水土流失面积8.72hm² | 水土流失治理达标面积8.61hm² | 97% | 98.74% |
| 土壤流失控制比 | 项目区允许土壤流失量值500t/km².a | 治理后平均土壤流失强度值500t/km².a | 1.0 | 1.0 |
| 拦渣率 | 项目弃方 58.50万 m³ | 有效防护的弃方约为58.10万 m³ | / | 99.32 |
| 林草植被恢复率 | 可恢复林草植被面积8.22hm² | 林草植被面积8.17hm² | 99% | 99.39% |
| 林草覆盖率 | 项目建设净用地面积18.16m² | 林草植被面积8.17m² | 27% | 45.26% |

表5-2 水土保持方案水平年达标情况

| 序号 | 指标名称 | 防治目标(%) | 方案实施目标(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | 95 | 99.39 | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度 | 97 | 98.74 | 达标 |
| 3 | 林草植被恢复率 | 99 | 99.39 | 达标 |
| 4 | 林草覆盖率 | 27 | 45.26 | 达标 |
| 5 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 6 | 拦渣率 | 95 | 99.32 | 达标 |

水土保持措施的实施，防止了工程建设中的人为水土流失，改善了水土保持生态环境，减轻了工程建设对生态环境造成的负面影响，达到了防治水土流失的目的，对构建和谐社会，促进生态文明建设起到了积极作用。总的来说，水土保持措施实施后，基本能够满足方案编制提出的目标要求，水土保持基础效益良好。

## 5.3公众满意度调查

### 5.3.1调查目的

（1）定性了解工程建设期水土保持工作开展情况和施工过程中水土流失防治是否存在问题与不足。

（2）了解公众对工程运行期关心的热点问题，为改进和完善工程已有的水土保持设施提出补充完善措施。

### 5.3.2调查方法和内容

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》要求，工程水土保持设施验收技术评估通过向工程周边公众问卷调查的方式，收集公众对拟验收工程水土保持方面的意见和建议。

表 5.3-1 水土保持公众参与调查情况表

工程概况：工程路线全长3676.917m

调查目的：工程为中型建设项目，其社会效益、经济效益显著，但其建设过程中可能造成一定的水土流失及其危害，为更好全面了解工程建设过程中，对周边区域可能造成的影响，充分考虑和尊重公众意见，特请您发表如下意见。

调查时间： 年 月 日

被调查个人情况： 姓名： 年龄: 性别： 文化程度： 职业： 地址： 县(区): 乡(镇)： 村委会(居委会、社区)：

1、您认为本工程建设是否有利于当地社会和经济发展 ⁪ 有利 ⁪ 不利 ⁪ 不知道

2、您认为本工程建设是否会对当地水土保持带来不利影响 ⁪ 有利 ⁪ 不利 ⁪ 不知道

3、您认为本工程修建的道路是否会改善当地的交通，给您出行带来了便利 ⁪ 有利 ⁪ 不利 ⁪ 不知道

4、您认为本工程的建设是否影响到您的耕种 有利影响 ⁪ 不利影响 ⁪ 有不利影响但可以接受 ⁪ 无影响 ⁪

4、您对本工程建设过程中所持的意见 ⁪ 赞同 ⁪ 不赞同 ⁪ 无所谓

5、请您谈谈对本工程建设过程中有关水土保持方面的意见和建议：

### 5.3.3调查结果统计与分析

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，评估组结合现场查勘，针对工程建设的弃土弃渣管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真的了解，共发放公众调查表 30份。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的参考依据。在被调查者中，93%的人认为本工程对当地经济有积极的促进作用，87%的人认为项目建设对当地环境有较好的影响，80%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用较好。

# 6项目初期运行及水土保持效果

## 6.1组织领导

陵（江）宝（轮）二线二段道路工程法人为广元市城建投资集团有限公司。在工程建设期间，项目法人及现场建管机构严格执行基本建设程序，按照国家有关规定，通过公开招标选择设计、监理、施工、设备供应单位；通过合同（协议）、授权或各种工程建设管理办法明确各参建方的职责、工作程序及工作关系，加强内控制度，细化实施方案，明确节点目标，定期合理调度，严格资金管理，有效地控制了工程质量、安全、进度和工程投资。

## 6.2规章制度

为规范质量管理，保证工程质量，广元市城建投资集团有限公司制定了一系列有关规章制度，并在工程实践中不断完善，推动和规范工程水土保持建设。为加强工程施工安全，制定了《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程安全生产管理规定》；为加强工程资金管理，保证资金安全，规范工程建管费管理，制定了《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程建设价款结算管理办法》；为响应水利部创建文明工地的要求，印发《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程创建文明工地办法》等规章制度。

## 6.3建设管理

工程招标工作依据《中华人民共和国招标投标法》及水利部《水利工程建设项目招标投标管理规定》（14 号令）等法律、法规要求，本着“公开、公平、公正和诚信”的原则，实行公开招标。

主体工程自 2013年6月开工，2015年7月完工，工程建设依照合同完成了合同内容，实施的各项水土保持措施质量合格，符合要求。

## 6.4水土保持监测

广元市城建投资集团有限公司于2017年12月委托具有2星水土保持监测资质的四川涪圣工程设计咨询有限公司开展水土保持监测工作，监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)的技术要求编制相关报告。工程水土保持监测项目部共配置监测人员4名， 监测频率及内容基本符合相关规程规范及文件要求。工程水土保持监测共布设6处监测点位，采取地面观测与调查监测相结合的方式开展水土保持监测工作。水土保持监测单位日常根据工程水土保持监测实施方案及相关文件规定的监测频次要求开展水土保持监测数据收集和调查工作，并在数据分析的基础上编制监测季报等阶段性报告；监测过程中发现的问题向广元市城建投资集团有限公司提出建议，广元市城建投资集团有限公司及时进行了整改。

监测期间，监测单位定期按时向水行政主管部门汇报工程水土保持监测开展情况，并定期报送水土保持监测成果。

通过监测得，本工程建设实际发生水土流失防治责任范围18.16hm²。扰动地表面积18.16hm²，造成水土流失面积18.16hm²；经计算得，扰动土地整治率 99.39%，水土流失总治理度98.74%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 99.32%，林草植被恢复率99.39%，林草覆盖率 45.26%。工程水土流失防治目标均达到或超过了目标值，水土保持措施防治效果较好。

## 6.5水土保持监理

本工程依托主体设计监理单位四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司承担陵（江）宝（轮）二线二段道路工程的水土保持监理工作。

监理单位制定了技术文件审核、审批制度、原材料、设备检验制度、工程质量检验制度、工程计量付款签证制度等监理制度，编制了水土保持监理规划、细则等前期文件，过程中采取现场记录、发布文件、巡视检验、跟踪检测和平行检测等监理方法对工程质量进行把控。对工程建设中发现的问题及时与广元市城建投资集团有限公司进行沟通，及时解决。

监理进度控制：①监理委托合同签订以后，立即组织有经验的监理工程师根据审查批准的工程总进度计划，编制本标段工程项目的总进度计划，并由此确定控制性施工项目及其工期和阶段性控制工期目标，并以此作为监理的进度控制依据。在总工期不变的前提下，进一步优化进度计划，提出工程的施工计划报业主批准；②认真审查施工承包人提交的施工方案、技术措施、施工措施和施工组织设计，实地检查施工前的各项准备工作，发现问题及时指令承包人予以改进，以排除各种可能影响施工进度的因素；③在施工过程中，监理人员坚持对施工承包人实际投入施工的人员数量及素质、施工设备的数量、规格型号及其设备状况、施工的组织状况等进行经常性的检查、监督和记录，当发现不能满足施工进度要求时，及时向承包人发出进度指令，要求限期采取措施予以解决；④监理工程师经常检查、督促施工承包人按有关施工的规范、规程的规定施工，搞好文明施工和安全施工，防止因出现质量、安全、环保事故而影响工程进度。

投资控制：①工程计量控制。会同承包人共同进行工程量计量：或监督承包人的计量过程，确认计量结果；或依据施工合同约定进行抽样复核；当承包人完成了每个计价项目的全部工程量后，监理机构要求承包人与其共同对每个项目的历次计量报表进行汇兑和总体量测，核实该项目的最终计量工程量；监理工程师发现计量有误，要求承包人重新进行必要的修正和调整。重新进行审核、计量。②付款申请和审查。对被认可计时结果，监理机构按要求受理承包人提交的付款申请。

监理单位根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《水土保持工程质量评定规程》SL336-2006 进行项目划分，根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》GB/T22490—2008 进行单位工程与分部工程的质量评定。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程在建设过程中，广元市城建投资集团有限公司积极同水行政主管部门沟通联系，也得到了各级水行政主管部门的重视。广元市城建投资集团有限公司根据水土保持方案及初步设计批复完成了各项水土保持措施。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持补偿费为27.02万元。本工程已缴纳水土保持补偿费。

## 6.8水土保持设施管理维护

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由广元市城建投资集团有限公司管理。组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。

从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。

# 7结论

## 7.1结论

### 7.1.1水土保持制度落实情况

广元市城建投资集团有限公司按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规范、标准要求，委托四川涪圣工程设计咨询有限公司开展了工程水土保持方案编报工作， 并取得广元市水务局对工程水土保持方案的批复；工程按照水土保持要求布设水土保持措施，并在施工过程中制定了一系列管理规定及要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。

广元市城建投资集团有限公司在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案及施工图，结合主体工程建设实际，与主体工程施工同步实施了水土保持工程， 水土保持专项设计的水土保持建设任务已完成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。

### 7.1.2水土保持措施质量情况

目前，广元市城建投资集团有限公司已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施；经自验核查各单位工程、分部工程质量全部合格，合格率100%，达到了水土流失防治要求。

### 7.1.3水土流失治理效果

通过对项目建设区水土流失的综合防治，项目建设区扰动土地整治率 99.39%，水土流失总治理度98.74%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 99.32%，林草植被恢复率99.39%，林草覆盖率 45.26%。工程水土流失防治目标均达到或超过了目标值，水土保持措施防治效果较好。

### 7.1.4 运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由广元市城建投资集团有限公司管理。组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。

从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。

综上所述，本工程依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作；运行期间管理维护责任落实。符合水土保持设施验收条件。

## 7.2遗留问题安排

工程验收后，加强水土保持设施维护管理，确保水土保持功能的持续有效发挥。

# 8  附件

附件：

1、广元市发展和改革委员会关于《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程可行性研究报告的批复》广发改投资【2012】81号，2012年7月17日；

2、广元市水务局关于《陵（江）宝（轮）二线二段道路工程水土保持方案》的批复，广水函【2013】31号，2013年1月29日；

3、单位工程和分部工程验收签证资料

4、重要水土保持单位工程验收照片

附图：

1、项目地理位置图；

2、水土流失防治责任范围图；

3、水土保持措施布局及监测点位布设图。

4、项目建设前后影像对比图。